Приложение 1

к решению Совета народных депутатов

МО г. Александров

от 26.06.2017 г.  № 26

# ПРАВИЛА

# ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

## Новая редакция

# г.Александров

2017 г.

# Оглавление

ЧАСТЬ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	4

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

Статья 1. Место «Правил землепользования и застройки» в системе нормативно-правовой документации.	4

Статья 2. Основные понятия и термины.	4

Статья 3. Правовые основания и назначение «Правил землепользования и	6

застройки».	6

Статья 4. Ответственность за нарушения «Правил землепользования и	8

застройки».	8

Статья 5. Структура «Правил».	8

Статья 6. Открытость и доступность информации о порядке землепользования и	8

застройки.	8

Глава 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.	9

Статья 7. Территориальное зонирование.	9

Статья 8. Состав факторов ограничений на использование территории.	11

Статья 9. Установление сервитутов.	12

Статья 10. Специальный исторический район	12

Глава 3. Система градостроительных регламентов.	13

Статья 11. Определение понятия «градостроительный регламент».	13

Статья 12. Унифицированные регламенты.	13

Глава 4. Зональные Регламенты разрешенного использования территории (Тип 1).	14

Статья 13. Ж – жилые зоны.	14

Статья 14. ОД- общественно-деловые зоны.	43

Статья 15. Р – рекреационные зоны.	59

Статья 16. П – производственные зоны	64

Статья 17. ИТ – зоны инженерной и транспортной инфраструктур	71

Статья 18. СХ – зоны сельскохозяйственного использования	80

Статья 19. С – зоны специального назначения	81

Глава 5. Дополнительные регламенты в зонах действия факторов ограничений	87

(Тип 2)	87

Статья 20. Регламенты ограничений по требованиям охраны объектов культурного наследия	87

Статья 21. Особый режим специального исторического района	97

Статья 22. Регламенты ограничений в зонах влияния природных и техногенных факторов	98

Статья 23. Регламенты, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями.	102

Статья 24. Регламенты ограничений по требованиям охраны инженерных коммуникаций.	116

Глава 6. Порядок использования объектов, не соответствующих регламенту	119

Статья 25. Использование и строительные изменения объектов, не соответствующих регламенту	119

ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ «ПРАВИЛ» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ.	119

Статья 26. Сфера применения «Правил»	119

Статья 27. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления	120

Статья 28. Регулирование землепользования и застройки Государственным уполномоченным органом по охране и использованию памятников истории и культуры	121

Статья 29. Положение о подготовке документации по планировке территории города Александрова	122

Статья 30. Положение об изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	123

Статья 30.1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного участка или объекта капитального строительства……………………….……………..….119

Статья  30.2 Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	125

Статья 31. Порядок предоставления земельных участков на территории г. Александрова	125

Статья 32. Положение о внесении изменений и дополнений в «Правила»	125

Статья 33. Отклонения от «Правил».	126

Статья 34. Положение о проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки	127

Статья  35. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки территории муниципального образования г. Александров…………………………………………………………………

Приложение 1. Информационные источники регламентов (сводный перечень документов всех уровней)…………………………………………………………………………………………..…….……130

Графические материалы …………………………..………………………………………………..……

# ЧАСТЬ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Место «Правил землепользования и застройки» в системе нормативно-правовой документации.

«Правила землепользования и застройки» (далее по тексту – «Правила») являются документом градостроительного регулирования, которым должны руководствоваться все участники градостроительной деятельности, преследуя цели увязки частных интересов каждого застройщика с интересами городского населения в целом. Установление «Правил» в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено к вопросам местного значения городского поселения наряду с вопросами планирования застройки территории, изъятия и предоставления земельных участков и осуществления контроля использования земель в границах поселения.

Необходимость и содержание такого документа определены Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### Статья 2. Основные понятия и термины.

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

Вспомогательные объекты - здания, строения и сооружения, необходимые для эксплуатации существующих и проектируемых объектов жилищно-гражданского и промышленного строительства (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) и имеющие вспомогательный характер по отношению к основным объектам; на территории малоэтажной жилой застройки - для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием (бани, сараи и пр.).

Временная постройка -  киоски, навесы, ограждения и другие строения и сооружения, функциональное назначение и (или) технико-экономические показатели которых не соответствуют утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке территории. Срок эксплуатации таких объектов ограничен сроком действия договора аренды земельного участка, по истечении которого объект подлежит демонтажу (сносу) за счет лица, осуществившего строительство временной постройки. Временные постройки не подлежат реконструкции;

Генеральный план города Александрова- документ территориального планирования, утверждаемый Советом народных депутатов города Александрова и содержащий: положения о территориальном планировании, в том числе перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения; соответствующие положениям о территориальном планировании карты (схемы).

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;;

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Градостроительный регламент  - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

Красные линии – - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

Коэффициент застройки - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Коэффициент плотности застройки - предельный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение общей площади земельного участка к площади всех этажей зданий и сооружений

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

Правила землепользования и застройки города Александрова– документ градостроительного зонирования Александрова , который утверждается Советом народных депутатов города Александрова, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

### Статья 3. Правовые основания и назначение «Правил землепользования и

### застройки».

3.1. «Правила» регулируют отношения субъектов градостроительной деятельности при решении вопросов использования земельных ресурсов и строительства объектов и действуют на территории города Александров в границах установленной городской черты.

3.2. «Правила» вводят в Александрове систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах городской черты на территориальные зоны, с установлением правового режима для каждого их типа посредством введения градостроительных регламентов по видам разрешенного использования земельных участков и параметрам разрешенного строительного изменения объектов недвижимости, дополнительных градостроительных регламентов по условиям охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), природно-экологическим и другим условиям землепользования и застройки.

3.3. «Правила» устанавливаются в целях:

-регулирования градостроительной деятельности в интересах создания благоприятных условий проживания и сохранения ценной исторической среды в городе;

-обеспечения эффективного землепользования и регламентированной застройки на территории города и предотвращения нецелевого использования земель;

-обеспечения правовых гарантий реализации принятых генеральным планом положений;

-обеспечения баланса государственных, общественных и частных интересов и прав в процессе градостроительной деятельности;

-создания благоприятных условий для привлечения инвестиций путем обеспечения возможности сравнения и выбора участков из ряда конкурирующих по комплексу характеристик;

-эффективного контроля деятельности администрации города со стороны граждан, а также строительной деятельности физических и юридических лиц со стороны органов государственного надзора;

-совершенствования процедуры подбора участков и подготовки разрешительной документации для проектирования и строительства.

3.4. «Правила» разработаны в соответствии с Федеральными законами:

-«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-Земельным кодексом Российской Федерации;

-«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) -народов Российской Федерации».

3.4.1. «Правила» разработаны на основе документов территориального планирования, проекта зон охраны Государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Александровская слобода» (г. Владимир, Владспецреставрация,1996 года), установленных постановлением Главы администрации Владимирской области от 17.10.1996г № 489. В ходе разработки «Правил» в материалы генерального плана внесены отдельные дополнения и уточнения, отражающие частные необратимые изменения в современном состоянии городской среды, препятствующие реализации намеченных генпланом положений или существенно их исказившие.

3.4.2. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;

-  предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

3.5. Настоящие «Правила» применяются наряду с действующими государственными и местными нормативами с учетом требований технических регламентов по мере их введения в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, сохранения окружающей природной и исторической среды, иными обязательными требованиями в части, не противоречащей настоящим Правилам.

3.6. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти и управления (в части соблюдения градостроительных регламентов), органов местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, подготавливающих необходимые условия, осуществляющих и контролирующих градостроительную (строительную) деятельность на территории города Александрова, а также для судебных органов (в качестве основания для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки).

3.7. Правила применяются в равной степени ко всем участкам, расположенным в границах установленных территориальных зон.

### Статья 4. Ответственность за нарушения «Правил землепользования и

### застройки».

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской области, иными нормативными правовыми актами.

### Статья 5. Структура «Правил».

Правила включают в себя текстовые и графические материалы.

1. Текстовые материалы Правил «Правила» содержат 2 части:

часть I – «Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования»;

часть II – «Порядок применения «Правил» и внесения в них изменений и дополнений.

Рабочим инструментом «Правил» является первая часть, которая содержит всю необходимую информацию, практически используемую в работе с «Правилами»: порядок и принципы построения территориальных зон, градостроительные регламенты.

Вторая часть содержит изложение процедурных вопросов, решаемых в работе по землепользованию и застройке городских земель, порядок внесения изменений и отступлений от «Правил». Тексту «Правил» предпослана пояснительная записка, излагающая цели и задачи настоящих Правил и порядок их утверждения.

2. Графические материалы Правила содержат схемы, разработанные в электронном виде в масштабе основного чертежа генерального плана (1:5000):

- Карта градостроительного зонирования города Александрова (статья 2 настоящих Правил); М 1:50000.

- Схема территориального развития МО г. Александров (статья 2 настоящих Правил); М 1:50000.

-Карта зон с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности (статья 23,24 настоящих Правил), М 1:10000.

-Карта  зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 20 настоящих Правил), М 1:10000.

Все материалы «Правил» представлены как в бумажном, так и в электронном виде.

### Статья 6. Открытость и доступность информации о порядке землепользования и застройки.

Настоящие «Правила», включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических, юридических, а также должностных лиц.

Администрация Александрова обеспечивает:

-возможность ознакомления с настоящими «Правилами» в отделе архитектуры и строительства, иных органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки в Александрове;

-предоставления отделом архитектуры и градостроительства физическим и юридическим лицам услуг по оформлению выписок из настоящих «Правил», а также по изготовлению необходимых копий.

Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством и в порядке, определенном частью II настоящих правил.

## Глава 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

### Статья 7. Территориальное зонирование.

Установление территориальных зон.

Порядок установления территориальных зон определен статьей 34 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

-возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков. Такие территории обозначаются в виде штриховок цветами существующих зон на утвержденной карте градостроительного зонирования;

-функциональных зон и параметров развития, определенных генеральным планом города Александров на основании требования принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне и недопущения формирования одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах.

Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом взаимоувязанных характеристик по функции, предельным (минимальным и максимальным) размерам земельных участков и предельным (минимальным и максимальным) параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также требований о взаимной безопасности (непричинении друг другу вреда) расположенных рядом объектов недвижимости. Границы территориальных зон устанавливаются по:

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- естественным границам природных объектов.

Улично-дорожная сеть города Александрова является территорией общего пользования (статья 2 настоящих Правил).

Установление границ территориальных зон на карте зонирования выполнено в соответствии с указаниями части 2 статьи 34 Градостроительного Кодекса Российской Федерации с учетом целесообразности их применения в каждом конкретном случае.

На карте градостроительного зонирования территории Александрова выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости.

Территориальные зоны на указанной карте покрывают всю территорию города Александров в пределах существующей городской черты.

В «Правилах» принята структура и кодировка территориальных зон, приведенная в таблице 1.

Для каждого вида территориальных зон устанавливается конкретный перечень видов разрешенного использования, вытекающий из условия отправления основной функции землепользователя.

# Зонирование для целей регулирования использования территории города выполнено в соответствии со ст. 30-40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В правилах принята структура и кодировка территориальных зон, приведенная в таблице.

Таблица 1.

| Типы зон | Виды зон |
| --- | --- |
| Ж жилые зоны | Ж-1 – Усадебная жилая застройка и застройка блокированными домами с приквартирными участками, застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами. Ж-2 – застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами без участков (до 3 этажей включительно), для индивидуального жилищного строительства. Ж-3 – застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами (до 10 этажей включительно). Ж-4 – Коллективные сады и дачи. Ж-5- Застройка малоэтажными домами, резервируемая для городского строительства. |
| ОД общественно-деловые зоны | ОД-1 – Многофункциональные центры управления общественно-деловой активности и торговли. ОД-2 – Зона учреждений здравоохранения. ОД-3 – Зона объектов науки и образования. ОД-4 – Спортивно-зрелищная зона общегородского значения. |
| Р рекреационные зоны | Р-1 – Зона озелененных территорий общего пользования городского значения... Р-4 – Открытые пространства, используемые населением в рекреационных целях. |
| П производственные зоны | П-1 – Зона производственных и коммунально-складских предприятий I - V классов санитарной вредности. ПГ – Зона автогаражных кооперативов, земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта. |
| ИТ зоны инженерной и транспортной инфраструктур | ИТ-1 – Полоса отвода железной дороги. ИТ-2 – Основные городские магистрали в красных линиях. ИТ-3 – основные инженерно-технические сооружения. |
| СХ зоны сельскохозяйственного использования | СХ1 – Земли сельскохозяйственного использования в городской черте. |
| С зоны специального назначения | С-1 – Зона объектов городского хозяйства, существование которых не совместимо с другими видами и формами использования территории. С-2 – Зона режимных объектов. |

Учитывая Федеральный закон от 30.06.2006 г. №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» установить:

- если в акте, свидетельстве, договоре застройки, изданном органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции  и в порядке установленным законодательством, действовавшим в месте издания такого документа на момент его издания, до введения Земельного кодекса РФ вид разрешенного использования земельного участка звучит «под застройку», «под жилую застройку» считать вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство».

- если в акте, свидетельстве, договоре застройки, изданном органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах их компетенции  и в порядке установленным законодательством, действовавшим в месте издания такого документа на момент его издания, до введения Земельного кодекса РФ вид разрешенного использования земельного участка звучит  «для содержания автотранспорта», «для обслуживания гаража» считать вид разрешенного использования –«индивидуальное гаражное строительство».

### Статья 8. Состав факторов ограничений на использование территории.

На территории города Александрова действуют следующие факторы ограничения и регулирования строительства, которые использованы в качестве зонообразующих при формировании плана градостроительного зонирования:

7.1. По требованиям охраны объектов культурного наследия:

7.1.1. территория объекта культурного наследия;

7.1.2. охранная зона объекта культурного наследия;

7.1.3. зоны регулирования застройки и градостроительных изменений;

7.1.4. зона охраняемого ландшафта;

7.1.5. охранная зона культурного слоя;

7.1.5. оси визуальных связей.

7.2. По воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

7.2.1. зона затопления паводком 1-% ной обеспеченности;

7.2.2. зона подтопления грунтовыми водами;

7.2.3. овражные и прибрежно-склоновые (в т. ч. оползневые) территории;

7.2.4. заболоченные и заторфованные территории;

7.2.5. нарушенные территории.

7.3. По экологическим и санитарно-гигиеническим условиям:

7.3.1. санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы;

7.3.2. зоны негативных акустических воздействий;

7.3.3. зоны негативных воздействий электромагнитных полей;

7.3.4. санитарно-защитные полосы водоводов;

7.3.5. I пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

7.3.6. II пояс зоны санитарной охраны водозаборов;

7.3.7. прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов;

7.3.8. водоохранные зоны водотоков и водоемов;

7.3.9. особо охраняемые природные территории;

7.3.10. геохимическое загрязнение.

7.4. По требованиям охраны инженерно-транспортных коммуникаций:

7.4.1. придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

7.4.2. охранная зона магистральных газопроводов;

7.4.3. охранная зона воздушных линий электропередачи.

7.5. Локальные ограничения, создаваемые отдельными линейными, точечными и незначительными по площади объектами:

7.5.1. зоны и сектора обзора видовых точек и площадок;

7.5.2. охранная зона метеостанции;

7.5.3. охранная зона коммуникаций.

### Статья 9. Установление сервитутов.

1.Органы местного самоуправления муниципального образования г. Александрова  имеют право устанавливать применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичные сервитуты - ограничения для правообладателей на использование этих объектов, связанные с обеспечением общественных нужд - проезда, прохода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо - и газопроводов, канализации и т.д.), охраны исторических и при родных объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных сервитутов.

2.Границы зон действия публичных сервитутов обозначаются на градостроительных планах земельных участков. Границы зон действия публичных сервитутов отражаются в документах государственного кадастрового учета земельных участков и иных объектов недвижимости.

3.Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами.

### Статья 10. Специальный исторический район

Особое место в градостроительной деятельности занимает район исторического центра города, ограниченный Привокзальной площадью, с севера улицами Восстания 1905 года, Новые Коноплянники, Революции, с запада по улице Красный переулок, с юга ул. Фабрики Калинина, Текстильщиков, с востока рекой Серой, далее через мост реки Серой: Александровский Кремль с прилегающими районами малоэтажной застройки, на юге до Нагорных улиц (границы подлежат уточнению по согласованию с органом охраны культурного наследия). В пределах этого района сосредоточены основные ценности культурного наследия: памятники архитектуры и истории, состоящие на государственной охране федерального значения, памятники градостроительства, археологии, а также рядовая историко-архитектурная среда, включающая архитектурные и градостроительные ансамбли советского периода и активно формирующая современный облик городского центра. Учитывая особую историко-культурную значимость центра, ему придается статус специального исторического района. В границах специального исторического района устанавливаются и действуют регламенты территориального зонирования в зависимости от характера сложившихся видов использования территории, с учетом действующих в районе ограничений и в соответствии со ст. 6 и ст. 7 настоящих «Правил».

Также для специального исторического района необходимо учитывать особый территориальный регламент регулирования градостроительной деятельности зон охраны музея-заповедника «Александровская Слобода», установленными Постановлением Главы администрации Владимирской области № 489 от 17.10.96г в соответствии с проектом зон охраны и в утвержденной решением Александровского городского Совета от 28.10.2005 №154 научной документации – «Концепция сохранения и развития исторического центра города Александров» с градостроительным регламентом.

Вместе с тем, в целях более надежного сохранения уникального облика центра города в районе вводятся дополнительные, более строгие режимные ограничения по функциональному использованию и параметрам строительных изменений недвижимости (ст. 20 «Правил»).

## Глава 3. Система градостроительных регламентов.

### Статья 11. Определение понятия «градостроительный регламент».

Градостроительный регламент – совокупность установленных «Правилами землепользования и застройки» разрешенных видов использования земельных участков и параметров строительных изменений, а также запретов на использование, обусловленных действующими ограничениями в границах территориальных учетных единиц плана функционального зонирования (территориальных зон и микрозон).

Градостроительный регламент территориальной зоны определяет правовую основу земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и эксплуатации зданий, строений и сооружений.

### Статья 12. Унифицированные регламенты.

12.1. «Правилами» установлены два типа регламентов в соответствии со статьёй 37 Градостроительного Кодекса Российской Федерации:

Тип 1. Регламенты разрешенного использования территории.

В этих регламентах перечислены все возможные виды использования территории, вытекающие из функционального назначения конкретного вида территориальных зон, определенного генпланом города или сложившейся ситуацией, что, как правило, совпадает.

Следовательно, территориальным зонам одного вида, расположенным в разных частях города, адресован один вид регламента разрешенного использования.

В целевых регламентах выделены 3 степени значимости вида использования по отношению к главной функции:

«Осн» - основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости (объекты недвижимости, предназначенные для реализации главной функции);

«Всп.» – вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместные с ним.

«Усл. разр.» – условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости.

Виды разрешенного использования в регламенте отнесены к идеальным условиям, когда территориальная зона свободна от любых видов ограничений.

В реальных условиях каждая территориальная зона находится под воздействием одного или нескольких факторов, ограничивающих градостроительную деятельность.

Регламенты, связанные с этими факторами, составляют другую группу.

Тип 2. Регламенты, обусловленные ограничениями природного и антропогенного характера (ограничительные).

Ограничительные регламенты являются дополнительными по отношению к разрешенным и привязаны к конкретным местам проявления ограничений.

В ограничительных регламентах устанавливаются 2 степени разрешения определенного вида использования в условиях конкретных ограничений:

«У» – использование разрешено при условии проведения комплекса мероприятий, нейтрализующих действие ограничений, либо выполнения ряда специальных требований.

«З» – использование запрещено безусловно.

С каждым фактором ограничений, проявляющимся в разных территориальных зонах, связан только один ограничительный регламент независимо от функции, на которую он воздействует. В этом – отличие ограничительных регламентов от регламентов разрешенного использования, которые привязаны только к функции, независимо от места ее проявления.

12.2. Отдельно взятый регламент каждого типа применяется на территории города многократно и является унифицированным по набору разрешенных видов использования или учитываемых ограничений.

В условиях различных видов использования территории, в зонах распространения различных ограничительных факторов одновременно действуют более одного регламента. Уникальность градостроительного регламента для каждой учетной единицы плана градостроительного зонирования обеспечивается сочетанием разрешенных и ограничительных регламентов в границах одной территориальной зоны.

## Глава 4. Зональные Регламенты разрешенного использования территории (Тип 1).

### Статья 13. Ж – жилые зоны.

Жилые зоны предназначены в качестве основной функции для постоянного проживания населения и с этой целью подлежат застройке многоквартирными жилыми домами многоэтажными, малой и средней этажности (до 3 этажей включительно), жилыми домами с приквартирными участками и без таковых, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, малоэтажных многоквартирных жилых домов.

В жилых зонах допускается в качестве сопутствующей функции размещение отдельно стоящих, встроено-пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в основном, данного жилого образования, культовых зданий, автостоянок, промышленных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется организация санитарно-защитных зон.

В пределах жилых зон предусматриваются территории общественных центров обслуживания населения.

При расположении жилых зон в исторической части города, а также на территориях действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры, здесь должны соблюдаться дополнительные требования – сомасштабности и сочетания новой и сложившейся застройки, поддержания историко-культурного потенциала исторического центра, должны проводиться специальные согласования в органах охраны памятников истории и культуры.

Перечень учреждений подлежащих ограждению: промышленные предприятия, предприятия коммунального хозяйства, школы, ДДУ, усадебная застройка при условии.

К жилым зонам также относятся территории садоводческих кооперативов, расположенных в границах городских земель.

13.1. Ж-1 – Усадебная жилая застройка и застройка блокированными домами с приквартирными участками, застройка малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Зона предназначена для проживания в сочетании с ведением ограниченного личного подсобного хозяйства (ЛПХ с содержанием мелкого скота и птицы), отдыха или индивидуальной трудовой деятельности.

Предельные размеры земельных участков для усадебных, многоквартирных блокированных жилых домов устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

Режим использования приквартирных участков определяется градостроительной документацией с учетом законодательства Российской Федерации.

Таблица 2.

| Отношение к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные | 1 | Строительство 1-2-квартирных жилых домов усадебного типа. | - Минимальная площадь участков – 400 м2 - Максимальная площадь участков – 1500 м2 - Коэффициент застройки -0,2 - Коэффициент плотности застройки -0,4 |
|  | 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | - Минимальная площадь участков – 400 м2 - Максимальная площадь участков – 1500 м2 - Коэффициент застройки-0,5 - Коэффициент плотности застройки-0,4 |
|  | 3 | Для индивидуального жилищного строительства | - Минимальная площадь участков – 400 м2 - Максимальная площадь участков – 1500 м2 - Коэффициент застройки-0,5 - Коэффициент плотности застройки-0,4 |
|  | 4 | Строительство блокированных жилых домов | Минимальная площадь приквартирных участков – 250 кв. м. - Максимальная площадь участков – 1500 м2 - Коэффициент застройки-0,3 - Коэффициент плотности застройки-0,6 |
| Общие параметры и условия для видов разрешённого использования 1, 2, 3, 4: - Отступ от красной линии – не менее 5 м - Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. - Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее – 5 м. - Предельное количество этажей – 3 (включая мансардный). Высота помещений устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, технологическими нормами и требованиями. - Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается не более 9 м, за исключением опор линий электропередач, антенн и труб котельных, культовых зданий. Высота для всех вспомогательных строений: - высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м - до конька скатной кровли не более 5 м - отдельно стоящие гаражи до 3 м - Расстояния от окон жилых комнат до стен соседних домов и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. - Минимальные отступы от границы соседнего участка по санитарно- бытовым условиям для индивидуальных домов (при степени огнестойкости I,II, III) - не менее 3 м для других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 м для хозяйственных построек - не менее 1 м для открытой стоянки не менее 1 м для высокорослых деревьев (до ствола) не менее 4 м для среднерослых деревьев (до ствола) - не менее 2 м для кустарника - не менее 1 м -Стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка. -Хозяйственный сарай (в том числе для скота и птицы), гараж, баню, теплицы допускается пристраивать к усадебному жилому дому при соблюдении требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к индивидуальным жилым домам при изоляции от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. При этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. -Размещение групп сараев:- группы должны содержать не более 30 блоков каждая. -Блокирование хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по взаимному согласию владельцев земельных участков с учетом противопожарных требований. - В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. - Допускается размещение одного индивидуального жилого дома и объектов вспомогательного использования (баня, хозяйственные постройки, гараж, иные постройки, разрешенные правилами землепользования и застройки). |
|  | 5 | Строительство малоэтажных, многоквартирных жилых домов | Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитывается по формуле , где S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2 Узд – удельный показатель земельной доли для зданий различной этажности не менее 0,92 - Коэффициент застройки -0,4 - Коэффициент плотности застройки-0,8 - Отступ от красной линии – не менее 5 м - Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее – 5 м. - Предельное количество этажей – 3 (включая мансардный). - Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается не более 9 м, за исключением опор линий электропередач, антенн и труб котельных, культовых зданий. - Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) должна быть не менее 2,7 м . - Противопожарные расстояния принимаются в соответствии со СП 4.13130.2013 . Высота для всех вспомогательных строений: - высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м - до конька скатной кровли не более 5 м - отдельно стоящие гаражи до 3 м - Расстояния от окон жилых комнат до стен соседних домов и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. - Минимальные отступы от границы соседнего участка по санитарно- бытовым условиям для индивидуальных домов (при степени огнестойкости I,II, III) - не менее 3 м для других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 м для хозяйственных построек - не менее 1 м для открытой стоянки не менее 1 м для высокорослых деревьев (до ствола) не менее 4 м для среднерослых деревьев (до ствола) - не менее 2 м для кустарника - не менее 1 м -Стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка, обепечивая при 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения легковых автомобилей. - В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. - Допускается размещение одного индивидуального жилого дома и объектов вспомогательного использования (баня, хозяйственные постройки, гараж, иные постройки, разрешенные правилами землепользования и застройки). - Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
| Вспомогательные | 6 | Садоводство, цветоводство, огородничество. | Предельные размеры земельных участков под садоводство от 0,04 га до 0,15 га; под огородничество – 0,02 га до 0,04 га - Коэффициент застройки -0,2 - Минимальные отступы от границ земельных участков в целях хозяйственных построек – 1 м. - Отступ строения от красной линии улицы – 5 м; проезда – 3 м; - В пределах участка минимальное расстояние до границы соседнего участка от стволов высокорослых деревьев – 4 м., среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м. - Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  | 7 | Земельные участки гаражей (индивидуальные и кооперативные) для хранения индивидуального автотранспорта, а так же хозяйственных построек. | Для размещения гаража, гаража-стоянки: - минимальный размер земельного участка18 кв.м., - максимальный размер земельного участка 54 кв.м. Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м. Для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки: - минимальный размер земельного участка 6 кв.м., - максимальный размер земельного участка 18 кв.м Для хозяйственного блока, хозяйственной постройки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 3,0 м - Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  | 8 | Размещение в пределах общественной зоны объектов повседневного обслуживания населения, компенсирующих их недостаток на прилегающих городских территориях (ДДУ, общеобразовательные школы, объекты торгово-бытового назначения, спортивно-досуговые учреждения, амбулатории, поликлиники, аптечные киоски, опорные пункты охраны порядка, отделения связи), для размещения гостиниц. | Магазины торговой площадью до 400 м2, кроме специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов. 2. Перед зданием (кроме зданий школ и ДДУ) необходимо предусмотреть места для парковки автотранспорта, если иное не предусмотрено градостроительной документацией Количество этажей не более 2 Размер земельных участков для ДДУ: при вместимости: до 100 мест – 40 кв. м/1место свыше 100 – 35 кв.м/на 1 место в комплексе учреждений свыше 500 мест – 30. В условиях реконструкции размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25 %, при размещении на рельефе с уклоном более 20 % – на 15 %; в поселениях-новостройках – на 10 %. Размер земельных участков для общеобразовательных школ при вместимости, кв.м.: до 400 мест - 50 400-500 мест - 60 500-600 мест - 50 600-800 мест - 40 800-1100 мест - 33 1100-1500 мест – 21 1500-2000 мест - 17 Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 %. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности. Предельное количество этажей – 2. Высота помещений устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, технологическими нормами и требованиями. Размер земельного участка для торговых центров местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект/ на 1 кв. м торг. площади; от 6 до 10 – 0,6-0,8га/ на 1 кв. м торг. площади; от 10 до 15 – 0,8-1,1га/ на 1 кв. м торг. площади; от 15 до 20 – 1,1-1,3га / на 1 кв. м торг. площади; Размер земельного участка для предприятия бытового обслуживания населения не менее 100кв. м на 1 раб. Место. Размер земельного участка для амбулатории, поликлиники, 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 га на объект; встроенные - 0,2 га на объект Размер земельных участков для аптеки 20-30 кв. м. Возможно встроенно-пристроенное. Размер земельных участков для отделения связи микрорайона, жилого района, для обслуживаемого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08га/на 1 объект; III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1 га/на 1 объект;; II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 га/на 1 объект; гостиницы при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55/на 1 место; св. 100 до 500 – 30/ на 1 место; св. 500 до 1000 – 20/ на 1 место;; св. 1000 до 2000 - 15/ на 1 место. Планировка и оборудование зданий и сооружений, помещений, а также участков учреждений, организаций, предприятий общественного назначения должны соответствовать требованиям СП 59.13330. (Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения). |
|  | 9 | Зеленые насаждения общего пользования – в общественной зоне | Размер земельных участков не подлежит ограничению. Озеленение территории выполнять в соответствии с п. 3 ст. 35 настоящих Правил. |
|  | 10 | Детские игровые площадки – в общественной зоне | Размер земельного участка для детской игровой площадки ,кв. м: дети от 7 до 10 лет- 50; дети старше 10 до 14 лет-100; дети старше 14 лет и взрослые -250 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до детских площадок не менее 12м Площадки должны иметь сетчатое или решетчатое ограждение. |
|  | 11 | Спортпло-щадки – в обще-ственной зоне | Размер земельного участка 0,7-0,9 кв. м. на 1 кв. м. территория плоскостных спортивных сооружений Параметры д/ш для площадок по видам спорта (м): Бадминтон 15,9/9,1 Баскетбол 30 /18 Волейбол 24/15 Гандбол 44/23 Городки 30/15 Теннис: площадка для игры 36/18 Теннис настольный (один стол) 7,7/4,3 Параметры игровых полей определяются в соответствии с табл. 45 настоящих Правил Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок спорта не менее 10 м. Площадки должны иметь сетчатое или решетчатое ограждение. |
|  | 12 | Объекты пожарной охраны (гидранты, щиты с инвентарем, резервуары и проч.) – в общественной зоне и (или) на участках | По расчету в соответствии с СНИП 2.04.02.-84 Источники наружного противопожарного водоснабжения по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 Здания для размещения подразделений противопожарной службы по расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |
|  | 13 | Площадки для мусоросборни-ков – в об-ществен-ной зоне | Размер земельного участка для размещения 1 контейнера 2- 3 кв. м. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Количество контейнеров на каждой площадке не более 5 шт. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1-5 м, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по особым (индивидуальным) проектам, разработанным и согласованным в установленном порядке. |
|  | 14 | Объекты инженерной инфраструктуры | - Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей. - Тепловые, газовые водопроводные и канализационные сети, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка без устройства колодцев по территории частных участков при согласовании с эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей запрещается посадка деревьев и кустарников. - Минимальное расстояние в свету от уличной сети водопровода до фундаментов зданий должно составлять 5 м. Не допускается: - надземная и наземная прокладка канализационных сетей; - прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей (Водопровод и напорная канализация) до фундаментов зданий и сооружений – 5; до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог -3; бортового камня улицы, до-роги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)-2; фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением (св. 35 до 110 кВ и выше) -3. Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей (Самотечная канализация (бытовая и дождевая) до фундаментов зданий и сооружений – 3; до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог -1,5; бортового камня улицы, до-роги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)-1,5; фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением (св. 35 до 110 кВ и выше) -3. Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами в траншеях или тоннелях (проходных коллекторах). В полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые сети низкого и среднего давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации, диспетчеризации и др.). При ширине проезжей части более 22 м следует предусматривать размещение сетей водопровода по обеим сторонам улиц. |
| Условно разрешённые | 15 | Индивидуальная трудовая деятельность в пределах приквартирного участка, требующая согласования соответствующих служб государственного надзора (санитарного, противопожарного и др.). | Участок жилого дома с помещениями общественного назначения должен быть подразделен на жилую и общественную части. В общественной части размещаются: зоны для посетителей, хозяйственные зоны двора, автостоянки для служебных машин. Общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 кв.м. Торговая площадь магазина – не более 40 кв.м. Встроенными в жилые дома не допускается размещать предприятия, определенные в СП 54.13330.2011. Проектирование домов со слесарными, ремонтными, кузнечными мастерскими и подобными помещениями допускается при соблюдении необходимых гигиенических, экологических, противопожарных и санитарных требований, при согласовании соответствующих служб государственного надзора.СП 30-102-99 |
|  | 16 | Объекты отправления культа – в общественной зоне | Размер земельного участка для размещения 1 объекта, на 1 место определяется: 7 кв. м. на 1 место. Для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-местами 5 / 100 мест. Размещение по согласованию с местной епархией. |
|  | 17 | Производственные, коммунальные и складские объекты | - Отступ от красной линии – не менее 5 м - Ограждения в соответствии со СН-441- 72 - Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее – 5 м Высота не более 3 этажей. Не требующие установления санитарно- защитных зон и не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия). Расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89*;«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 30-02-97г;

- СанПиН 42-128-4690-88

- МДС 30-1.99;

- СП 30-102-99;

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

13.2. Ж-2 – застройка многоквартирными малоэтажными жилыми домами без участков (до 3 этажей включительно), для индивидуального жилищного строительства.

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.

Перечень учреждений подлежащих ограждению: промышленные предприятия, предприятия коммунального хозяйства, школы, ДДУ, усадебная застройка при условии.

Таблица 3.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные | 1 | Строительство жилых домов квартирного типа до 3 этажей. | -Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитывается по формуле , где S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, м2 Узд – удельный показатель земельной доли для зданий различной этажности не менее 0,92 - Коэффициент застройки -0,4 - Коэффициент плотности застройки-0,8 Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее – 5 м. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается не более 9 м, за исключением опор линий электропередач, антенн и труб котельных, культовых зданий. Высота ля всех вспомогательных строений: - высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м - до конька скатной кровли не более 5 м - отдельно стоящие гаражи до 3 м - Расстояния от окон жилых комнат до стен соседних домов и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. - Минимальные отступы от границы соседнего участка по санитарно- бытовым условиям для индивидуальных домов (при степени огнестойкости I,II, III) - не менее 3 м для других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 м для хозяйственных построек - не менее 1 м для открытой стоянки не менее 1 м для высокорослых деревьев (до ствола) не менее 4 м для среднерослых деревьев (до ствола) - не менее 2 м для кустарника - не менее 1 м Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. |
|  | 2 | Индивидуальное жилищное строительство | - Минимальная площадь участков – 400 м2 - Максимальная площадь участков – 1500 м2 - Отступ от красной линии – не менее 5 м - Коэффициент застройки -0,5 - Коэффициент плотности застройки -0,4 Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее – 5 м. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается не более 9 м, за исключением опор линий электропередач, антенн и труб котельных, культовых зданий. Высота ля всех вспомогательных строений: - высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м - до конька скатной кровли не более 5 м - отдельно стоящие гаражи до 3 м - Расстояния от окон жилых комнат до стен соседних домов и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. - Минимальные отступы от границы соседнего участка по санитарно- бытовым условиям для индивидуальных домов (при степени огнестойкости I,II, III) - не менее 3 м для других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 м для хозяйственных построек - не менее 1 м для открытой стоянки не менее 1 м для высокорослых деревьев (до ствола) не менее 4 м для среднерослых деревьев (до ствола) - не менее 2 м для кустарника - не менее 1 м Для временного хранения легковых автомобилей при застройке индивидуальными жилыми домами следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета – не менее 1 машино-места на 1 дом с размещением в пределах придомовых участков. -Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. -В отдельных случаях допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки -Допускается размещение одного индивидуального жилого дома и объектов вспомогательного использования (баня, хозяйственные постройки, гараж, иные постройки, разрешенные правилами землепользо-вания и застройки). |
|  | 3 | Строительство вдоль красных линий прилегающих улиц и магистралей жилых зданий смешанного использования с размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения (в том числе – общегородского уровня) с отдельными входами со стороны улицы. | Приобъектные автостоянки следует размещать, как правило, в границах земельного участ-ка основного объекта за пределами пешеходного движения и на расстоянии не более 100 м от входов объектов общественно-деловой зоны. Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным на магистральных улицах, должен быть организован с боковых или параллель-ных улиц, без пересечения пешеходного пути. Размер земельного участка для: -спортивно-досуговый комплекс, м2 общей площади на 1000 человек- 0,2-0,5 га на объект - аптеки, м2 общей площади на 1000 человек-0,2-0,4 га на объект; - Аптечные киоски, м2 общей площади на 1000 человек-0,05 га на объект или встроенные; - Предприятия повседневной торговли, м2 торговой площади на 1000 человек -0,2-0,3 га на объект (магазины продовольственных товаров, магазины непродовольственных товаров) -Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест на 1000 человек-0,15 га на объект -Отделение связи, отделение банка, м2 общей площади на 1000 человек, опорный пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, объект- 0,1-0,15 га на объект При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий и сооружений следует предусматривать для инвалидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. При проектировании общественных зданий и сооружений различного назначения в зоне обслуживания посетителей следует предусматривать места для инвалидов и других маломобильных групп населения из расчета не менее 5 % общей вместимости учреждения или расчетно-го количества посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания маломобильных групп населения в здании. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. |
|  | 4 | ДДУ, общеобразовательные школы. | Перед зданием (кроме зданий школ и ДДУ) необходимо предусмотреть места для парковки автотранспорта, если иное не предусмотрено градостроительной документацией Количество этажей не более 2 Размер земельных участков для ДДУ: при вместимости: до 100 мест – 40 кв. м/1место свыше 100 – 35 кв.м/на 1 место в комплексе учреждений свыше 500 мест – 30. В условиях реконструкции размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25 %, при размещении на рельефе с уклоном более 20 % – на 15 %; в поселениях-новостройках – на 10 %. Размер земельных участков для общеобразовательных школ при вместимости: до 400 мест - 50 400-500 мест - 60 500-600 мест - 50 600-800 мест - 40 800-1100 мест - 33 1100-1500 мест – 21 1500-2000 мест - 17 Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 %. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности. Предельное количество этажей – 2. Высота помещений устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, технологическими нормами и требованиями. |
|  | 5 | Площадки детские, спортивные, рекреационные. | Размер земельного участка для детской игровой площадки ,кв. м: дети от 7 до 10 лет- 50; дети старше 10 до 14 лет-100; дети старше 14 лет и взрослые -250 Размер земельного участка 0,7-0,9 кв. м. на 1 кв. м. территория плоскостных спортивных сооружений Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до детских площадок не менее 12м Параметры д/ш для площадок по видам спорта (м): Бадминтон 15,9/9,1 Баскетбол 30 /18 Волейбол 24/15 Гандбол 44/23 Городки 30/15 Теннис: площадка для игры 36/18 Теннис настольный (один стол) 7,7/4,3 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок спорта не менее 10 м. Площадки должны иметь ограждение. |
|  | 6 | Хозяйственные площадки и площадки для мусоросборников. | Размер земельного участка для размещения 1 контейнера 2- 3 кв. м. Количество контейнеров на каждой площадке не более 5 шт. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. |
| Вспомогательные | 7. | Территории общего пользования, предназначенные для размещения центров и единичных объектов повседневного обслуживания населения жилых образований, включающие в себя объекты культуры и торгово-бытового обслуживания, объекты местного самоуправления, администрации и охраны порядка, физкультурно-оздоровительные здания и сооружения – как отдельно стоящие, так и встроенно-пристроенные. Территории общего пользования включают также жилые улицы и площади, зеленые насаждения, гостевые автостоянки. | - Озеленение территории в соответствии с п. 3 ст. 35 Правил. -Гостевые автостоянки допускается устраивать для групп жилых домов и размещать на территории в радиусе, не превышающем 150 м от мест проживания. Следует проектировать приобъектные автостоянки для временного хранения легковых автомобилей работающих и посетителей не более чем на 10 автомобилей, а в пределах сформированного общественного центра следует предусматривать общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей – 15-20 машино-мест и 15-20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов. Размещение урн: расстояние между урнами не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта |
|  | 8. | Аптеки, амбулаторно-поликлинические учреждения. | Размер земельного участка для амбулатории, поликлиники, 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 га на объект; встроенные - 0,2 га на объект Размер земельных участков для аптеки 20-30 кв. м. |
|  | 9. | Объекты инженерной инфраструктуры | Следует размещать преимущественно на землях общего пользования. При невозможности обеспечить прохождение инженерных сетей по землям общего пользования, допускается их размещение на земельных участках, находящихся в частной собственности, на условиях сервитута (за исключением установленных действующим законодательством случаев). Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений: -следует проектировать под прямым углом. - допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог – не менее 60°. Размещение сетей водопровода следует проектировать по обеим сторонам улицы при ширине проезжей части более 22 м. Требования к линиям электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилых зон: должны выполняться воздушными или кабельными. |
|  | 10 | Пункты охраны порядка, отделения связи и сбербанка. | Размер земельного участка для пункта порядка - 0,1-0,15 га на объект. Размер земельного участка для отделения сбербанка 0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га – при 20-операционных местах. Возможно встроенно- пристроенное Высота не более 3 этажей. |
|  | 11 | Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. | Размер земельного участка для жилищно-эксплуатационной организации: на микрорайон 0,3 га ; на жилой район 1 га. Коэффициент застройки - не более 0,4. Коэффициент плотности застройки - не более 1,2, а на территории реконструируемой застройки - не более 2,0. |
|  | 12 | Гаражи подземные, полузаглубленные, многоэтажные. Земельные участки гаражей (индивидуальные и кооперативные) для хранения индивидуального автотранспорта, а так же хозяйственных построек. | - вместимость – не более 300 машин Для размещения гаража, гаража-стоянки: - минимальный размер земельного участка18 кв.м., - максимальный размер земельного участка 54 кв.м. Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м. Для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки: - минимальный размер земельного участка 6 кв.м., - максимальный размер земельного участка 18 кв.м Для хозяйственного блока, хозяйственной постройки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 3,0 м |
| Условно разрешённые | 13 | Культовые объекты. | Размер земельного участка для размещения 1 объекта, на 1 место определяется: 7 кв. м. на 1 место. Размещение по согласованию с местной епархией. Для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-местами 5 / 100 мест |
|  | 14 | Производственные, коммунальные и складские объекты класса санитарной вредности не выше V. | Коэффициент застройки - не более 0,4; Коэффициент плотности застройки - не более 0,8; В условиях реконструкции существующей застройки коэффициент плотности - не более 1,04. Размер земельного участка принимается в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  | 15 | Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи | Не подлежат установлению |
|  | 16 | Больницы диспансеры, станции скорой помощи, травмпункты. | Размер земельного участка 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  | 17 | Гостиницы. | Размер земельного участка определяется: при числе мест гостиницы, кв. м на 1 место: От 25 до 100–55 св. 100 до 500–30 от 500 до 1000–20 от 1000 до 2000–15 Гостиницы рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. Максимальное количество этажей – 3. Максимальный процент застройки – 30% Для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания: минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-местами-10 / 100 мест. |
|  | 18 | Крупные общественно-торговые центры общегородского значения, рынки временные и постоянные. | В зданиях полезной площадью не более 400 м2 на участках не более 600 м2. Для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания: минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-местами 32 / 50 торговых мест |
|  | 19. | Общественные туалеты. | Выбор мест для размещения общественных уборных, их устройство и оборудование должны согласовываться с местными органами санитарного надзора. Радиус обслуживания общественных уборных не должен превышать 500-700 м Примерный расчет вместимости уборных 1 прибор на 1000 человек. Размер земельного участка 0,24 га на 1 тыс. чел Общественные уборные могут располагаться: а) в первых этажах общественных зданий; б) в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях Общественные уборные должны быть канализованными путем присоединения к общей канализационной сети. Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2, высота помещений в отдельно стоящих сооружениях не менее 2,8м в подземных уборных и 3,2 м в наземных. При устройстве уборных в габаритах общественных зданий высота их должна быть равной высоте основного здания. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- МДС 30-1.99

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

- Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных Утверждены зам. Главного государственного санитарного врача СССР 19 июня 1972 г., № 983-72

13.3. Ж-3 – застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами (до 10 этажей включительно).

Зона предназначена для проживания населения с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроено-пристроенных объектов всех уровней обслуживания, кроме общегородского.

Перечень учреждений подлежащих ограждению: промышленные предприятия, предприятия коммунального хозяйства, школы, ДДУ, усадебная застройка при условии.

Таблица 4.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Строительство жилых домов квартирного типа до 10 этажей включительно. |  |
|  |  |  | Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитывается по формуле , где S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жи-лого дома, м2 Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площади жилых помещений не менее 0,92 Коэффициент застройки – 0,4 Коэффициент плотности застройки – 1,2 Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. Расстояния между жилыми домами жилыми и общественными зданиями, на основе расчетов а также производственными в соответствии инсоляции и освещенности с противопожарными требованиями Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий: - до хозяйственных площадок не менее 20 м - до площадок для выгула собак не менее 40 м Отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 5 м; в условиях сложившейся застройки – не менее 3 м. Высота до 40 м. - Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Строительство вдоль красных линий прилегающих улиц и магистралей жилых зданий смешанного использования с размещением в нижних этажах объектов делового, культурно-просветительского, обслуживающего и коммерческого назначения (в том числе – общегородского уровня) с отдельными входами со стороны улицы. | При наличии условий для парковки автотранспорта – по действующим нормам. |
|  |  | ДДУ, общеобразовательные школы. | Перед зданием (кроме зданий школ и ДДУ) необходимо предусмотреть места для парковки автотранспорта, если иное не предусмотрено градостроительной документацией Количество этажей не более 2 Размер земельных участков для ДДУ: при вместимости: до 100 мест – 40 кв. м/1место свыше 100 – 35 кв.м/на 1 место в комплексе учреждений свыше 500 мест – 30. В условиях реконструкции размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25 %, при размещении на рельефе с уклоном более 20 % – на 15 %; в поселениях-новостройках – на 10 %. Размер земельных участков для общеобразовательных школ при вместимости, кв.м.: до 400 мест - 50 400-500 мест - 60 500-600 мест - 50 600-800 мест - 40 800-1100 мест - 33 1100-1500 мест – 21 1500-2000 мест - 17 Возможно уменьшение в условиях реконструкции – на 20 %. Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) располагаются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности. Предельное количество этажей – 2. Высота помещений устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, технологическими нормами и требованиями. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Площадки детские, спортивные, рекреационные. | Размер земельного участка для детской игровой площадки ,кв. м: дети от 7 до 10 лет- 50; дети старше 10 до 14 лет-100; дети старше 14 лет и взрослые -250 Размер земельного участка 0,7-0,9 кв. м. на 1 кв. м. территория плоскостных спортивных сооружений Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до детских площадок не менее 12м Параметры д/ш для площадок по видам спорта (м): Бадминтон 15,9/9,1 Баскетбол 30 /18 Волейбол 24/15 Гандбол 44/23 Городки 30/15 Теннис: площадка для игры 36/18 Теннис настольный (один стол) 7,7/4,3 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок спорта не менее 10 м. Площадки должны иметь ограждение. |
|  |  | Хозяйственные площадки и площадки для мусоросборников. | Размер земельного участка для размещения 1 контейнера 2- 3 кв. м. Количество контейнеров на каждой площадке не более 5 шт. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. |
| Вспомогательные | 6. | Территории общего пользования, предназначенные для размещения центров и единичных объектов повседневного обслуживания населения жилых образований, включающие в себя объекты культуры и торгово-бытового обслуживания, объекты местного самоуправления, администрации и охраны порядка, физкультурно-оздоровительные здания и сооружения – как отдельно стоящие, так и встроенно-пристроенные. Территории общего пользования включают также жилые улицы и площади, зеленые насаждения, гостевые автостоянки. | Размер земельного участка для размещения объекта: - Предприятия повседневной торговли, м2 торговой площади на 1000 человек -0,2-0,3 га на объект (магазины продовольственных товаров, магазины непродовольственных товаров); -Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест на 1000 человек-0,15 га на объект. - центра административного самоуправления, - 0,1-0,15 га на объект. Ширина улицы и дороги местного значения в красных линиях – 15-25 м. Ширина основного проезда в красных линиях 10-11,5 м. Ширина второстепенного проезда в красных линиях 7-10 м. Площадь озеленения участков: жилой застройки - 40-60 %, но не менее 40 %; культурно-просветительных учреждений- 20-30 %; Минимальные расстояния от посадок до границы проезжей части улично-дорожной сети, в том числе: - улиц и дорог местного значения- 2-3 м от оси ствола дерева, кустарника; -проездов - 1,5-2 м от оси ствола дерева, кустарника. Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей – 7 – 10 машино-мест и 15 – 20 велосипедов и мопедов. |
|  | 7. | Аптеки, амбулаторно-поликлинические учреждения. | Размер земельного участка для: -аптеки, м2 общей площади на 1000 человек-0,2-0,4 га на объект; - аптечные киоски, м2 общей площади на 1000 человек-0,05 га на объект или встроенные. Размер земельного участка для опорного пункта охраны порядка общей площади на 1000 человек - 0,1-0,15 га на объект. Размер земельного участка для отделения сбербанка 0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га – при 20-операционных местах. Возможно встроенно-пристроенное Размер земельного участка для жилищно-эксплуатационной организации: на микрорайон 0,3 га ; на жилой район 1 га. |
|  | 8. | Пункты охраны порядка, отделения связи и сбербанка. |  |
|  | 9. | Жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. |  |
|  | 10 | Гаражи подземные, полузаглубленные, многоэтажные. Земельные участки гаражей (индивидуальные и кооперативные) для хранения индивидуального автотранспорта, а так же хозяйственных построек. | - вместимость – не более 300 машин Для размещения гаража, гаража-стоянки: - минимальный размер земельного участка18 кв.м., - максимальный размер земельного участка 54 кв.м. Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м. Для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки: - минимальный размер земельного участка 6 кв.м., - максимальный размер земельного участка 18 кв.м Для хозяйственного блока, хозяйственной постройки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 3,0 м Подземные гаражи высотой не более 5 этажей. Для подземных, полуподземных стоянок автомобилей расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. должно составлять не менее 15 м. |
| Условно разрешённые | 11. | Культовые объекты. | Размер земельного участка для размещения 1 объекта, на 1 место определяется: 7 кв. м. на 1 место. Размещение по согласованию с местной епархией. Для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-местами 5 / 100 мест |
|  | 12. | Объекты инженерной инфраструктуры | - Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей. - Тепловые, газовые водопроводные и канализационные сети, как правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных случаях допускается их прокладка без устройства колодцев по территории частных участков при согласовании с эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей запрещается посадка деревьев и кустарников. - Минимальное расстояние в свету от уличной сети водопровода до фундаментов зданий должно составлять 5 м. Не допускается: - надземная и наземная прокладка канализационных сетей; - прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей (Водопровод и напорная канализация) до фундаментов зданий и сооружений – 5; до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог -3; бортового камня улицы, до-роги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)-2; фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением (св. 35 до 110 кВ и выше) -3. Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей (Самотечная канализация (бытовая и дождевая) до фундаментов зданий и сооружений – 3; до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог -1,5; бортового камня улицы, до-роги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)-1,5; фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением (св. 35 до 110 кВ и выше) -3. |
|  | 13. | Производственные, коммунальные и складские объекты класса санитарной вредности не выше V. | Размер земельного участка 0,5-1,2 га на объект при 1 раб. месте. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  | 14. | Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи | Не подлежат ограничению |
|  | 15. | Больницы диспансеры, станции скорой помощи, травмпункты. | Размер земельного участка 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее:0,3 га на объект; встроенные - 0,2 га на объект |
|  | 16. | Гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов. | Размер земельного участка объекта на 1 место 50-75 кв. м. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  | 17. | Крупные общественно-торговые центры общегородского значения, рынки временные и постоянные. | В зданиях полезной площадью не более 400 м2 на участках не более 600 м2. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  | 18. | Общественные туалеты. | Выбор мест для размещения общественных уборных, их устройство и оборудование должны согласовываться с местными органами санитарного надзора. Радиус обслуживания общественных уборных не должен превышать 500-700 м Примерный расчет вместимости уборных 1 прибор на 1000 человек. Размер земельного участка 0,24 га на 1 тыс. чел Общественные уборные могут располагаться: а) в первых этажах общественных зданий; б) в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях Общественные уборные должны быть канализованными путем присоединения к общей канализационной сети. Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2, высота помещений в отдельно стоящих сооружениях не менее 2,8м в подземных уборных и 3,2 м в наземных. При устройстве уборных в габаритах общественных зданий высота их должна быть равной высоте основного здания. |
|  | 19. | Для индивидуального жилищного строительства | Увеличение существующих земельных участков не более минимальной нормы, установленной настоящими Правилами (не более 400 кв.м.) Отступ от красной линии – не менее 5 м - Коэффициент застройки-0,2 - Коэффициент плотности застройки -0,4 -Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее – 5 м. Высота не более 3 этажей. Высота ля всех вспомогательных строений: - высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м - до конька скатной кровли не более 5 м - отдельно стоящие гаражи до 3 м - Расстояния от окон жилых комнат до стен соседних домов и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. - Минимальные отступы от границы соседнего участка по санитарно- бытовым условиям для индивидуальных домов (при степени огнестойкости I,II, III) - не менее 3 м для других построек (бани, гаража и др.) - не менее 1 м для хозяйственных построек - не менее 1 м для открытой стоянки не менее 1 м для высокорослых деревьев (до ствола) не менее 4 м для среднерослых деревьев (до ствола) - не менее 2 м для кустарника - не менее 1 м Для временного хранения легковых автомобилей при застройке индивидуальными жилыми домами следует предусматривать гостевые автостоянки из расчета – не менее 1 машино-места на 1 дом с размещением в пределах придомовых участков. |
|  | 20 | Магазины | Магазины торговой площадью до 400 м2, кроме специализированных магазинов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов. Количество этажей не более 3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляет 6 м. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- МДС 30-1.99

- СП 30-102-99;

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

13.4. Ж-4 – зона коллективных садов.

Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества и отдыха в индивидуальном (семейном) порядке с сооружениями и строениями как сезонного, так и круглогодичного использования.

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего пользования и земель индивидуальных участков.

Организация территории садоводческого (дачного) объединения осуществляется в соответствии с утвержденным проектом планировки территории садоводческого (дачного) объединения, являющимся документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садоводческого (дачного) объединения.

Таблица 5.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Ведение огородничества | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для огородничества от 0,02 до 0,04 га 2.Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляет 3 м, для хозяйственных построек – 1 м. 3.Отступ строения от красной линии улицы – 5 м; проезда – 3 м. 4. Отступ строения от границы соседнего участка – по пожарным нормам, но не менее 3 м. 5. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается не более 8 м за исключением опор линий электропередач, антенн и труб котельных. 6. Коэффициент застройки 0,2. 7.Этажность – не более 2 этажей, включая мансардный этаж. Высота этажа не более 3 м. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м. 8.В условиях сложившейся застройки допускается размещение садовых домов по линии застройки без отступа от красной линии. 9. Ограждения – сетчатые и решётчатые h= 1,5 м до 1,5м, допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей; согласование оформляется нотариально. Со стороны улиц разрешается устанавливать сплошные заборы высотой до 1,5 м. 10.Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от: жилого строения (или дома) - 3 м; постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м; других построек - 1 м; стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; кустарника - 1 м |
|  |  | Ведение садоводства | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков для садоводства от 0,04 га до 0,15 га. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений составляет 3 м, для хозяйственных построек – 1 м. 3.Отступ строения от красной линии улицы – 5 м; проезда – 3 м. 4. Отступ строения от границы соседнего участка – по пожарным нормам, но не менее 3 м. 5. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны устанавливается не более 8 м за исключением опор линий электропередач, антенн и труб котельных. 6. Коэффициент застройки 0,2. 7.Этажность – не более 2 этажей, включая мансардный этаж. Высота этажа не более 3 м. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли – не более 9,6 м; до конька скатной кровли - не более 13,6 м. 8.В условиях сложившейся застройки допускается размещение садовых домов по линии застройки без отступа от красной линии. 9. Ограждения – сетчатые и решётчатые до 1,5м, допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей; согласование оформляется нотариально. Со стороны улиц разрешается устанавливать сплошные заборы высотой до 1,5 м. 10.Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от: жилого строения (или дома) - 3 м;постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м; других построек - 1 м; стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; кустарника - 1 м. |
| Вспомогательные | 2. | Водозаборные сооружения и резервуары для хранения питьевой воды | Не подлежат установлению |
|  | 3. | Противопожарные водоемы | Не подлежат установлению |
|  | 4. | Помещение и участок охраны | Размер земельного участка принимается в соответствии с проектом планировки. Этажность – не более 2 этажей, включая мансардный этаж. Высота этажа не более 3 м. |
|  | 5. | Площадка для мусоросборников | Размер земельного участка для размещения 1 контейнера 2- 3 кв. м. Количество контейнеров на каждой площадке не более 5 шт. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений. |
|  | 6. | Объекты и устройства пожарной охраны | Не подлежат установлению. |
|  | 6. 7.. | Детские игровые и спортивные площадки | Размер земельного участка для детской игровой площадки ,кв. м: дети от 7 до 10 лет- 50; дети старше 10 до 14 лет-100; дети старше 14 лет и взрослые -250 Размер земельного участка 0,7-0,9 кв. м. на 1 кв. м. территория плоскостных спортивных сооружений Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до детских площадок не менее 12м Параметры д/ш для площадок по видам спорта (м): Бадминтон 15,9/9,1 Баскетбол 30 /18 Волейбол 24/15 Гандбол 44/23 Городки 30/15 Теннис: площадка для игры 36/18 Теннис настольный (один стол) 7,7/4,3 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок спорта не менее 10 м. Площадки должны иметь ограждение. |
| Условно. разрешённые | 8. | Открытые гостевые стоянки | В соответствии с действующими градостроительными нормативами. |
|  | 9. | Объекты инженерной инфраструктуры | Не подлежат установлению |
|  | 10. | Остановки общественного транспорта | В соответствии с утверждённым проектом организации дорожного движения |
|  | 11. | Павильоны для сезонной торговли | Общая площадь павильона до 50 кв.м.Магазин смешанного ассортимента. Временные объекты из сборно-разборных конструкций без устройства фундамента. Коэффициент застройки- 0,2 Этажность не более 1 эт. Не требуют ограждения. |
|  | 12. | Резервирование участков для объектов социальной инфраструктуры (при переводе коллективных садов в места постоянного проживания). | В зоне коллективных садов, где земля передана в собственность пользователей, должны быть предусмотрены резервные участки муниципальной собственности для размещения объектов обслуживания. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- МДС 30-1.99

- "Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области".

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

13.5 Ж-5- Застройка малоэтажными домами, резервируемая для городского строительства.

Зона застройки малоэтажными домами, резервируемая для городского строительства выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при небольшой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов малоэтажного жилищного строительства.Определение градостроительного регламента территориальной зоны производится на основании утверждённой документации по планировке территории.

### Статья 14. ОД - общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для преимущественного размещения объектов здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегородского и районного значения.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах включаются жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. В общественно-деловых зонах могут размещаться производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью в соответствии с требованиями действующих санитарных и градостроительных нормативов, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории и экологически безопасные.

14.1. ОД-1 – многофункциональные центры управления, общественно-деловой активности и торговли

Зона размещения крупных объектов управления, бизнеса, кредитно-финансовой и деловой сферы, торговли, культуры и досуга, связанные с массовым посещением.

Для данной зоны коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала с учетом необходимых по расчету объектов обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Таблица 6.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Осн |  | Организации и учреждения сферы управления федерального, областного и городского уровня. | 1. Расчетные показатели плотности застройки: - коэффициент застройки : - многофункциональной не более 1,0 - специализированной не более 0,8 - коэффициент плотности застройки : - многофункциональной не более 3,0 - специализированной не более 2,4. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. 2. Предельная высота зданий для данной территориальной зоны устанавливается не более 60 м. 3.Расстояния между остановками общественного пассажирского транспорта - не более 250 м. 4. Подъезд грузового автомобильного транспорта к объектам общественно-деловой зоны, расположенным на магистральных улицах должен быть организован с боковых или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути. 5. Коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка. 6.Планировка и застройка городского центра должна обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. 7. При проектировании и реконструкции существующих объектов, расположенных в центре города, в границах выделенных участков следует предусматривать размещение автостоянок (встроенных, пристроенных, подземных). Вместимость таких стоянок должна дополнительно обеспечивать хранение автомобилей граждан, работающих и посещающих такие объекты в центре города. |
|  |  | Учреждения культуры, искусства и просвещения областного и городского значения. |  |
|  |  | Кредитно-финансовые организации, офисы. |  |
|  |  | Зрелищные, просветительские и развлекательные объекты ограниченной единовременной вместимости. | . Расчетные показатели плотности застройки: - коэффициент застройки : - многофункциональной не более 1,0 - специализированной не более 0,8 - коэффициент плотности застройки : - многофункциональной не более 3,0 - специализированной не более 2,4. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. клад2. Предельная высота зданий для данной территориальной зоны устанавливается не более 60 м. Ограничения диктуются наличием территории для парковки автотранспорта. |
|  |  | Предприятия связи, почтамт. | Размер земельных участков для отделения связи микрорайона, жилого района, для обслуживаемого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08га/на 1 объект; III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1 га/на 1 объект;; II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 га/на 1 объект; |
|  |  | Предприятия общественного питания, бытового обслуживания, магазины специализированные (кроме строительных материалов) отдельно стоящие и встроенно-пристроенные. | Размер земельного участка для предприятий общественного питания при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 Размер земельного участка торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект; от 6 до 10 – 0,6-0,8 -"-; от 10 до 15 – 0,8-1,1 -"-от 15 до 20 – 1,1-1,3 Минимальный размер земельного участка для ЖЭК 0,3 га Размер земельного участка для операционный кассы 0,2 га – при 2-опера-ционных кассах 0,5 га – при 7-операционных кассах Высота не более 3 этажей Коэффициент застройки не более 1. |
|  |  | Коммунальные предприятия: гостиницы, центры обслуживания туристов, ЖЭКи, транспортные агентства, кассы по продаже билетов. |  |
|  |  | Строительство зданий смешанного использования с жилыми помещениями в верхних этажах и размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения, имеющих самостоятельные входы. | В жилых домах, выходящих на магистральные улицы, площадь жилых помещений на 1 этаже не должна превышать 10% площади этажа. |
|  |  | Отделения и участковые пункты милиции. | Размер земельного участка 0,3-0,5 га Расчетные показатели плотности застройки: - коэффициент застройки : - многофункциональной не более 1,0 - специализированной не более 0,8 - коэффициент плотности застройки : - многофункциональной не более 3,0 - специализированной не более 2,4. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. Предельная высота зданий для данной территориальной зоны устанавливается не более 60 м. Высота не более 3 этажей. |
|  |  | Пожарные депо. | Размер земельного участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей Высота не более 3 этажей. |
|  |  | Озелененные территории общего пользования. | Не менее 30% территории |
| Вспомогательные |  | Проектные и научно-исследовательские институты и организации. | Расчетные показатели плотности застройки: - коэффициент застройки : - многофункциональной не более 1,0 - специализированной не более 0,8 - коэффициент плотности застройки : - многофункциональной не более 3,0 - специализированной не более 2,4. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. клад. Предельная высота зданий для данной территориальной зоны устанавливается не более 60 м. Размер земельного участка определяется: при этажности здания, м2 на 1 сотрудника: 2-5 этажей – 15-30 м2; 9-12 этажей – 9,5-8,5 м2 |
|  |  | Автостоянки для объектов зоны. | Минимально допустимый уровень обеспеченности машинно-местами 19 мест на 100 работающих. Габариты машино-места (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - длина машино-места – 5,0 м; - ширина машино-места – 2,3 м (для инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 3,5 м). |
|  |  | Поликлиники и пункты оказания первой медицинской помощи. | Размер земельного участка 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 га на объект; встроенные - 0,2 га на объект . Расчетные показатели плотности застройки: - коэффициент застройки : - многофункциональной не более 1,0 - специализированной не более 0,8 - коэффициент плотности застройки : - многофункциональной не более 3,0 - специализированной не более 2,4. В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм. клад2. Предельная высота зданий для данной территориальной зоны устанавливается не более 60 м. Высота не более 3 этажей. |
|  |  | Общественные туалеты. | Выбор мест для размещения общественных уборных, их устройство и оборудование должны согласовываться с местными органами санитарного надзора. Радиус обслуживания общественных уборных не должен превышать 500-700 м Примерный расчет вместимости уборных 1 прибор на 1000 человек. Размер земельного участка 0,24 га на 1 тыс. чел Общественные уборные могут располагаться: а) в первых этажах общественных зданий; б) в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях Общественные уборные должны быть канализованными путем присоединения к общей канализационной сети. Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2, высота помещений в отдельно стоящих сооружениях не менее 2,8м в подземных уборных и 3,2 м в наземных. При устройстве уборных в габаритах общественных зданий высота их должна быть равной высоте основного здания. |
| Условно разрешённые |  | Строительство многоэтажных жилых домов 5 этажей и выше. | Коэффициент застройки -0,4 Коэффициент плотности застройки -1,2 Нормативный размер земельного участка многоквартирного жилого дома рассчитывается по формуле , где S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жи-лого дома, м2 Узд – удельный показатель земельной доли на 1 м2 общей площади жилых помещений не менее 0,92 Расстояния между домами внутри квартала (группы домов) принимаются в соответствии с нормами противопожарной безопасности и нормами инсоляции. Расстояния между жилыми домами жилыми и общественными зданиями, на основе расчетов а также производственными в соответствии инсоляции и освещенности с противопожарными требованиями Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий: - до хозяйственных площадок не менее 20 м - до площадок для выгула собак не менее 40 м Отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 5 м; в условиях сложившейся застройки – не менее 3 м. Высота до 40 м. |
|  |  | Высшие и средние учебные заведения, ДДУ, общеобразовательные школы, детские и взрослые дворовые площадки, гостевые стоянки, объекты сферы первичного обслуживания постоянного населения зоны – по расчету на внутриквартальных территориях зоны. | Размер земельного участка для детской игровой площадки ,кв. м: дети от 7 до 10 лет- 50; дети старше 10 до 14 лет-100; дети старше 14 лет и взрослые -250 Размер земельного участка 0,7-0,9 кв. м. на 1 кв. м. территория плоскостных спортивных сооружений Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до детских площадок не менее 12м Параметры д/ш для площадок по видам спорта (м): Бадминтон 15,9/9,1 Баскетбол 30 /18 Волейбол 24/15 Гандбол 44/23 Городки 30/15 Теннис: площадка для игры 36/18 Теннис настольный (один стол) 7,7/4,3 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок спорта не менее 10 м. Площадки должны иметь ограждение. Размер земельного участка принимается в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Строительство крупных торговых комплексов и центров, универсальных и развлекательных комплексов, связанных со скоплением больших масс людей. | Коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки принимать в соответствии с приложением Г СП 42.13330.2011 Максимальный процент застройки определяется в соответствии с проектом планировки, но не менее 15 тыс. м2 общ.пл./га. - коэффициент озеленения территории – не менее 0,15 от площади земельного участка; С автостоянками более чем на 50 машино-мест. |
|  |  | Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. | Не подлежат установлению |
|  |  | Спортивные устройства со стоянками более 50 машино-мест. | Размер земельного участка при вместимости: до 50 коек - 150 50-100 коек – 150-100 100-200 коек – 100-80 200-400 коек - 80-75 400-800 коек - 75-70 800-1000 коек - 70-60 свыше 1000 коек - 60 |
|  |  | Больницы общего типа, диспансеры. | Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Бани. | Размер земельного участка 0,2-0,4 га на объект Коэффициент застройки 0,5 Высота не более 3 этажей |
|  |  | Рынки открытые и крытые. | Размер земельного участка 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади: 14 – при торг. площади комплекса до 600 м2; 7 м2 - свыше 3000 м2 Коэффициент застройки 0,5 Коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. Количество гостевых стоянок на 50 торговых мест 20-25 машино- мест Не требуют ограждения |
|  |  | Многоэтажные гаражи и стоянки. | Многоэтажные (многоярусные) автостоянки должны иметь выходы на кровлю зданий в соответствии с требованиями СНиП 21-01. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- МДС 30-1.99

- СНиП 2.08.02-89

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

14.2. ОД2 – зона здравоохранения.

Зона размещения крупных объектов сферы медицины и здравоохранения общегородского значения

Таблица 7.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Больницы общего типа, родильные дома, госпитали в полном составе технологических помещений. | Размер земельного участка при вместимости: до 50 коек - 150 50-100 коек – 150-100 100-200 коек – 100-80 200-400 коек - 80-75 400-800 коек - 75-70 800-1000 коек - 70-60 свыше 1000 коек – 60 Площадь озеленения земельного участка – не менее 40% территории. Коэффициент застройки территории – не более 0,45 от площади земельного участка Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей – до 9; высота от уровня земли до верха кровли – не более 36 м. Минимальное расстояние между лечебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м; красной линией застройки – 25 м. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Станции скорой помощи. | Размер земельного участка 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га Высота не более 3 этажей Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Поликлиники, диспансеры. | Размер земельного участка 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее: 0,3 га на объект; встроенные - 0,2 га на объект Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
| Вспомогательные |  | Реабилитационные центры. | Размер земельного участка, кв.м. при вместимости: до 50 коек - 150 50-100 коек – 150-100 100-200 коек – 100-80 200-400 коек - 80-75 400-800 коек - 75-70 800-1000 коек - 70-60 свыше 1000 коек – 60 Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Дома ребенка. | Не установлены Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Мелкие объекты розничной торговли, аптеки, отделения связи. | Размер земельного участка для: -аптеки, м2 общей площади на 1000 человек-0,2-0,4 га на объект; - аптечные киоски, м2 общей площади на 1000 человек-0,05 га на объект или встроенные. Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслу-живаемого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. чел.) – 0,07-0,08; III-IV (9-18 тыс. чел.) – 0,09-0,1; II-III (20-25 тыс. чел.) – 0,11-0,12 Отделения связи, га, для обслуживае-мого насе-ления, групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35; III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 Не требуют ограждения |
|  |  | Зеленые насаждения общего пользования и защитные. | Площадь зеленых насаждений должна занимать не менее 50 % территории больницы. |
|  |  | Гостевые стоянки автотранспорта. | Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей – 7 – 10 машино-мест и 15 – 20 велосипедов и мопедов. |
| Условно разрешённые |  | Больницы: психиатрические, туберкулезные, наркологические и другие специализированные, хосписы. | Размер земельного участка ,кв. м при вместимости: до 50 коек - 300 50-100 коек – 300-200 100-200 коек – 200-140 200-400 коек - 140-100 400-800 коек - 100-80 800-1000 коек - 80-60 свыше 1000 коек - 60 Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. Больницы – не ближе 500 м к жилью. |
|  |  |  | При наличии СЗЗ более 50 м – за пределами городской застройки. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Культовые объекты. | Размер земельного участка для размещения 1 объекта, на 1 место определяется: 7 кв. м. на 1 место. Размещение по согласованию с местной епархией. Для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-местами 5 / 100 мест. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Гостиницы. | Размер земельного участка 50-75 кв. м. на 1место Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала. | Для индивидуальных жилых домов в соответствии с регламентом зоны Ж-1 настоящих Правил. Для жилых многоквартирных домов малой этажности и средней этажности в соответствии с регламентом зоны Ж-2 настоящих Правил. |
|  |  | Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. | Не подлежат установлению |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.1.3.1375-03

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

14.3. ОД3 – зона науки и образования.

Зона размещения учреждений науки и образования в комплексе с сопутствующими объектами, обеспечивающими их функционирование и проведение досуга (лаборатории, опытные производства, общежития, спортивные устройства и т.д.).

Таблица 8.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Учебные, лабораторные, научно-лабораторные корпуса. Высшие и средние учебные учреждения, ДДУ | Коэффициент застройки территории – не более 0,45 от площади земельного участка Площадь озеленения земельных участков – не менее 40 % территории. Минимальное расстояние между учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения - 50 м; проезжей частью улиц и дорог местного значения -25 м; в малоэтажной индивидуальной застройке –10 м Место размещения и мощность (вместимость, торговые площади и т.д.) определяются в соответствии с проектом планировки, либо по расчету, исходя из размера земельного участка, с учетом размещения необходимых элементов инфраструктуры (проездов, площадок, парковок, озеленения и пр.) в границах земельного участка. Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей – до 9; высота от уровня земли до верха кровли – не более 36 м Допускается кооперировать спортивную зону нескольких высших учебных заведений. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Учебно-производственные мастерские. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка- 50 %. Предельный коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение общей площади земельного участка к площади всех этажей зданий и сооружений, - 2,4. Высота зданий не более 60 м. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Библиотеки и архивы. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка– 50% Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Количество этажей не более 3. Высота помещений устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, технологическими нормами и требованиями. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Информационные и компьютерные центры. | Размер земельного участка 0,05-0,4 га Возможно встроенно-пристроенное. Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. |
|  |  | Спортивные универсальные комплексы с набором крытых помещений и плоскостных сооружений. | Размер земельного участка для размещения плоскостных спортивных сооружений 0,7-0,9 га. Размер земельного участка для детско-юношеской спортивной школы, бассейна 1,5-1,0 га на объект В соответствии с 5 ст. 35 настоящих Правил. Высота не более 60 м. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
| Вспомогательные |  | Предприятия общественного питания с полным циклом пищеприготовления. | Размер земельного участка при числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25 ; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. |
|  |  | Пункты медицинского обслуживания. | Размер земельного участка для станция (подстанция) скорой помощи 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га, размер земельного участка для консультативно диагностического центра, кабинета общей (семейной) практики 0,3-0,5 га на объект. Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. |
|  |  | Приемные пункты прачечной и химчистки | Размер земельного участка 0,1-0,2 га на объект Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. |
|  |  | Мастерские по ремонту и пошиву одежды, обуви. | Размер земельного участка 0,5-1,2 га на объект. Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. |
|  |  | Отделения связи, сбербанка. | Размер земельного участка для отделения сбербанка 0,05 га – при 3-операционных местах; 0,4 га – при 20-операционных местах. Возможно встроенно-пристроенное. Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. |
|  |  | Открытые (гостевые) автостоянки. | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – не более 10 % от площади земельного участка. Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей – 7 – 10 машино-мест и до5 мест для велосипедов и мопедов. |
|  |  | Рекреационные территории и объекты (в том числе – зеленые насаждения общего пользования). | - Площадь озеленения участка ВУЗа или НИИ – не менее 40% территории. |
|  |  | Помещения объектов хоз. обслуживания (гаражи, мастерские, склады и прочие). | Для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки: - минимальный размер земельного участка 6 кв.м., - максимальный размер земельного участка 18 кв.м Для хозяйственного блока, хозяйственной постройки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 3,0 м. Для размещения гаража, гаража-стоянки: - минимальный размер земельного участка18 кв.м., - максимальный размер земельного участка 54 кв.м. Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м.. |
| Условно разрешённые |  | Жилые дома для преподавателей и научных сотрудников с комплексом сопутствующих устройств и объектов жизнеобеспечения. | Для индивидуальных жилых домов в соответствии с регламентом зоны Ж-1 настоящих Правил. Для жилых многоквартирных домов малой этажности и средней этажности в соответствии с регламентом зоны Ж-2 настоящих Правил. |
|  |  | Опытно-производственные цеха и мастерские в составе НИИ. | Размер земельного участка для учреждений: - естественных и технических наук – не более 0,14-0,2 га на 1000 м2 общей площади; - общественных наук – не более 0,1-0,12 га на 1000 м2 общей площади. Коэффициент застройки не более 0,6. Озеленение не более 15 % Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- МДС 30-1.99;

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей

14.4. ОД4 – Спортивно-зрелищная зона общегородского значения

Зона размещения крупных спортивных и зрелищных объектов, связанных с большим единовременным притоком и оттоком людей и автотранспорта.

Таблица 9.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Спортивные арены с трибунами. | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Доступность физкультур-но-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы, %: территории – 35, спортивные залы – 50, бассейны – 45. Размер земельного участка для размещения плоскостных спортивных сооружений 0,7-0,9 га. Размер земельного участка для детско-юношеской спортивной школы, бассейна 1,5-1,0 га на объект Плоскостные сооружения в соответствии с 5 ст. 35 настоящих Правил. Высота не более 60 м. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Спортивные универсальные и развлекательные комплексы с трибунами. |  |
|  |  | Велотреки, с трибунами. |  |
|  |  | Теннисные корты с трибунами. |  |
|  |  | Бассейны крытые и открытые с трибунами и без них. |  |
|  |  | Спортивные школы, спортклубы с залами и полями. |  |
|  |  | Игровые комплексы, аттракционы. |  |
|  |  | Ледовые дворцы. |  |
| Вспомогательные |  | Конференц-залы и пресс-центры. |  |
|  |  | Предприятия общественного питания. | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. |
|  |  | Мелко - розничная торговля. | Размер земельного участка не более 400 кв. м. Высота не более 60 м. |
|  |  | Пункты оказания первой медицинской помощи. | Размер земельного участка 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |
|  |  | Стоянки автотранспорта для спортсменов. | Общая стоянка транспортных средств при учреждениях и предприятиях обслуживания принимается из расчета: на 100 единовременных посетителей - 7-10 машино-мест и 15-20 велосипедов и мопедов. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Стоянки автотранспорта для зрителей. |  |
|  |  | Пункты охраны общественного порядка. | Размер земельного участка 0,1-0,15 га на объект |
|  |  | Пожарные посты, объекты пожарной охраны. | По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 1.Размер земельного участка от 0,55 до 2.2 га (в зависимости от типа) 2. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. 3.Ограждение высотой не менее 2 м. |
|  |  | Общественные туалеты. | Выбор мест для размещения общественных уборных, их устройство и оборудование должны согласовываться с местными органами санитарного надзора. Радиус обслуживания общественных уборных не должен превышать 500-700 м Примерный расчет вместимости уборных 1 прибор на 1000 человек. Размер земельного участка 0,24 га на 1 тыс. чел Общественные уборные могут располагаться: а) в первых этажах общественных зданий; б) в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях Общественные уборные должны быть канализованными путем присоединения к общей канализационной сети. Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2, высота помещений в отдельно стоящих сооружениях не менее 2,8м в подземных уборных и 3,2 м в наземных. При устройстве уборных в габаритах общественных зданий высота их должна быть равной высоте основного здания. |
|  |  | Зеленые насаждения общего пользования. | В соответствии сп.3 ст. 35 настоящих Правил. Площадь зеленых насаждений должна занимать не менее 30% территории |
| Условно разрешённые |  | Мотодромы. |  |
|  |  | Ипподромы (с конюшнями). | Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Отдельно стоящие и встроенные гаражи. | - вместимость – не более 300 машин Для размещения гаража, гаража-стоянки: - минимальный размер земельного участка18 кв.м., - максимальный размер земельного участка 54 кв.м. Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м. |
|  |  | Гостиницы. | Размер земельного участка для гостиницы при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55/на 1 место; св. 100 до 500 – 30/ на 1 место; св. 500 до 1000 – 20/ на 1 место;; св. 1000 до 2000 - 15/ на 1 место. Устройство парковок: 19 машино- мест на 100 мест гостиницы Габариты машино-места (с учетом минимально допу-стимых зазоров безопасности) - длина машино-места – 5,0 м; - ширина машино-места – 2,3 м (для инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 3,5 м). |

Информационные источники регламентов :

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.08.02.-89*

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

### Статья 15. Р – рекреационные зоны.

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, водные пространства.

В рекреационные зоны включаются также особо охраняемые природные территории.

15.1. Р-1 – зона озелененных территорий общего пользования городского значения

Зона включает благоустроенные озелененные территории (парки, сады, скверы и бульвары, кроме указанных в п. Р4) на всей территории города, предназначенные для повседневного кратковременного отдыха населения.

Таблица 10.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Парки, бульвары, набережные и др. виды озелененных территорий, предназначенные для проведения досуга населения. | Застройка земельных участков, за исключением скверов, допускается при сохранении существующей площади зеленых насаждений в границах участка или при условии выполнения компенсационного озеленения. Разрешается возведение объектов монументальной скульптуры, элементов благоустройства, нестационарных (выездных) объектов торговли, питания. Парк: Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70; аллеи, дорожки, площадки – не более 23; здания и сооружения – не более 7; Функциональную организацию территории парка следует проектировать в соответствии со следующими показателями: Зона культурно-просветительских мероприятий –3 – 8 % от общей площади, - 10 – 20 м.кв./чел.; Зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 5 – 17 % от общей площади, - 30 – 40 м.кв./чел.; Зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 10 – 20 % от общей площади парка, 75 – 100 м.кв./чел.; Зона отдыха детей – 5 – 10 % от общей площади парка, - 80 – 170 м.кв./чел.; Прогулочная зона – 45 – 75 % от общей площади парка; 200 м.кв./чел.; Хозяйственная зона 2 – 5 % от общей площади парка. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближней границы паркового массива следует принимать не менее 30 м. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа. Городской Сад. Соотношение элементов территории сада следует принимать, % от общей площади сада: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 85; аллеи, дорожки, площадки – не более 10; здания и сооружения – не более 5. Бульвар. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать, м, не менее, размещаемых: - по оси улиц – 18; - с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10. При ширине бульвара 18 -25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5 – 3 м. Система входов на бульвар дополнительно устраивается по длинным его сторонам с шагом более 250 м, а на улицах с интенсивным движением – в увязке с пешеходными переходами. Соотношение элементов территории бульвара следует принимать в зависимости от его ширины: - при ширине 18 – 25 м: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 75 %; аллеи, дорожки, площадки – не более 25 %, сооружения и застройка не предполагается; - при ширине 25 – 30 м: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 80 %;, аллеи, дорожки, площадки – не более 17 %, сооружения и застройка – не более 3%; - при ширине более 50 м: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 %;, аллеи, дорожки, площадки – не более 25 %, сооружения и застройка – не более 5. Сквер. На территории сквера размещение застройки запрещается. Соотношение элементов территории сквера следует принимать в зависимости от места размещения: - на городских улицах и площадях: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 75 %; аллеи, дорожки, площадки, малые формы – не более 25 %; - в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед отдельными зданиями: территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70 %; аллеи, дорожки, площадки, малые формы – не более 30 %». |
| Вспомогательные |  | Предприятия общественного питания. | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 Предельный коэффициент плотности застройки -2,4 Высота не более 60 м. |
|  |  | Дискотеки. | Предельные параметры площади танцевального зала 1,2-1,8 кв. м на 1 посетителя. Коэффициент застройки -1 Коэффициент плотности застройки -3 Высота не более 8 м, |
|  |  | Спортивные и игровые площадки без трибун. | Размеры территории объектов отдыха: - не менее 500 м2 на 1 посетителя; - не менее 100 м2 на 1 посетителя. Примечание: При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния. Дорожно-тропиночная сеть – не менее 10 %; участки сооружений и застройки – до 20 %; территория зеленых насажде-ний и водоемов – не менее 65 % Высота не более 8 м, |
|  |  | Пункты проката инвентаря. | Площадь хозяйственного двора парка определяется по единовременной нагрузке на парк из расчета 0,2 м2 на 1 посетителя. |
|  |  | Летние театры и эстрады, лекционные площадки. | Размеры территории объектов отдыха: - не менее 500 м2 на 1 посетителя; - не менее 100 м2 на 1 посетителя. Примечание: При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния Высота не более 8 м. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Автостоянки служебного транспорта. | Минимально допустимый уровень обеспеченности 19 машино-мест на 100 работающих |
|  |  | Аттракционы. | Размеры территории объектов отдыха: - не менее 500 м2 на 1 посетите-ля; - не менее 100 м2 на 1 посетите-ля. Примечание: При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учи-тывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта, его состояния Дорожно-тропиночная сеть – не более 10 %;участки сооружений и застройки – не более 30 %; территория зеленых насажде-ний и водоемов – не менее 60 % Высота аттракционов не ограничивается. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Другие объекты садово-парковой инфраструктуры. | Площадь хозяйственного двора парка определяется по единовременной нагрузке на парк из расчета 0,2 м2 на 1 посетителя. |
| Условно разрешённые |  | Автостоянки гостевые. | Размещение автостоянок для посетителей парка за пределами территории парка на расстоянии не более 400 м от входа. Минимально допустимый уровень обеспеченности 19 машино-мест на 100 посетителей. - длина машино-места – 5,0 м; - ширина машино-места – 2,3 м (для инвалидов, пользующихся креслами-колясками – 3,5 м). |
|  |  | Предприятия торговли. | Площадь торговых залов не более 200 кв. м. Минимально допустимый уровень обеспеченности 1 машинно-место / 20 м2 торговой площади Высота не более 8 м. Не требуют ограждений. |
|  |  | Культовые объекты нового строительства. | Размер земельного участка для размещения 1 объекта, на 1 место определяется: 7 кв. м. на 1 место. Размещение по согласованию с местной епархией. Для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-местами 5 / 100 мест Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- МДС 30-1.99;

- Решение Совета народных депутатов округа Александров №158 от 16.08.2005 «Об установлении границ природоохранных и рекреационных зон на территории города Александрова».

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

15.2. Р-4 – открытые пространства, активно используемые населением в рекреационных целях

Зона включает не занятые застройкой или неудобные для застройки территории, в том числе – овраги, приречные территории, которые могут использоваться для самодеятельного отдыха (пикники, пешие, велосипедные и лыжные прогулки).

Таблица 10.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Самодеятельная рекреация без специального обустройства, (массовые игры, пешие, лыжные и велосипедные прогулки). | Ширина основных пешеходных дорог и аллей 6- 9 м. Ширина второстепенных пешеходных дорог и аллей 3- 4,5 м Ширина велосипедной дорожки 1,5-2,25 м. Автостоянки допускается размещать у границ зон отдыха, лесопарков Размер открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений определяется в соответствии с табл. 44, 45 настоящих Правил. |
| Вспомогательные |  | В прибрежной полосе – благоустройство пляжей с оборудованием туалетов и кабин для переодевания. | Размер земельного участка территории пляжа не менее 8 кв. м на 1 посетителя. |
| Условно разрешённые |  | Проведение пикников. | Не подлежат ограничению |
|  |  | Огородничество | Предельные размеры земельных участков под огородничество – 0,02 га до 0,04 га Без права возведения объектов капитального строительства |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- МДС 30-1.99;

- Решение Совета народных депутатов округа Александрова №158 от 16.08.2005 « Схема размещения природоохранных и рекреационных зон на территории города Александрова»

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»

### Статья 16. П – производственные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

16.1. П – зона производственных и коммунально-складских объектов I – V классов санитарной вредности.

Таблица 11.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Производственные цеха. | Нормативный размер земельного участка производственного объекта принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны. Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается не более 28 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями производственных объектов должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Объекты складского хозяйства основного производства. | Нормативный размер земельного участка производственного объекта принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны. Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территориальной зоны принимается не более 28 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных антенн и антенно-мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, телекоммуникационной и т.д. связи. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями производственных объектов должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Административно-управленческие структуры, офисы, конторы. | Нормативный размер земельного участка производственного объекта принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 |
| Вспомогательные |  | Лабораторные корпуса. | Нормативный размер земельного участка производственного объекта принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 |
|  |  | Объекты технического, инженерного и ремонтного обслуживания предприятия. | Нормативный размер земельного участка производственного объекта принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. В технических полосах, обеспечивающих занятие наименьших участков территории и увязку с размещением зданий и сооружений. Размещение инженерных сетей на территории производственных объектов – в соответствии с СП 18.13330.2011. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Объекты транспортного обслуживания производства. | Внутриобъектные производственные дороги, гидравлический, конвейерный транспорт следует проектировать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011 и СП 37.13330.2012. Вдоль магистральных и производственных дорог тротуары следует предусматривать во всех случаях независимо от интенсивности пешеходного движения, а вдоль проездов и подъездов – при интенсивности движения не менее 100 чел. в смену. Ширину и продольные уклоны тротуаров, а также их размещение на территории производственных объектов следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011. Проходные пункты следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга Расстояние от проходных пунктов до входов в санитарно-бытовые помещения основных цехов не должно превышать 800 м. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Помещения обслуживающего и дежурно-аварийного персонала, охраны. | Размер земельного участка 100 м2 на объект Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Бытовые помещения. | Предельные параметры земельного участка не подлежат установлению .. Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 |
|  |  | Предприятия общественного питания, связи и торговли. | Размер земельного участка При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 Высота не более 3 этажей. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Пункты первой медицинской помощи. | Размер земельного участка 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 Высота не более 3 этажей. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Зеленые насаждения общего пользования с площадками для отдыха. | - в границах производственных объектов размером до 5 га – 3 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене; - для производственных объектов размером более 5 га – от 10 до 15 % площади производственной территории. Размеры площадок для отдыха и физкультурных упражнений работающих не более 1 м2 на 1 работающего в наиболее многочисленной смене. |
|  |  | Зеленые насаждения специального назначения и питомники для их воспроизводства. | Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: - до 300 м – 60; - свыше 300 до 1000 м – 50; - свыше 1 000 до 3 000 м – 40; - свыше 3 000 – 20. На территории санитарно-защитных зон со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине санитарно-защитной зоны до 100 м – не менее 20 м. При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными объектами следует размещать деревья не ближе 5 м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников. Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объектов ин-женерной и транспортной инфраструктур до зеленых насаждений следует принимать в соответствиип.3 ст. 35 настоящих Правил. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Автостоянки. | 1. 13 машино-мест / 100 работающих в двух смежных сменах 2. Параметры устанавливаются в соответствии с СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. |
|  |  | Объекты пожарной охраны. | По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 1.Размер земельного участка от 0,55 до 2.2 га (в зависимости от типа) 2. Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV, V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м. 3.Ограждение высотой не менее 2 м. Расстояния от зданий пожарного депо до красной линии 10 м. |
| Условно разрешённые. |  | Гаражи всех типов. | 1. Расстояние от площадок до окон общественных зданий в соответствии с действующими градостроительными нормативами и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2. Иные параметры устанавливаются в соответствии с СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» и действующими местными нормативами градостроительного проектирования. |
|  |  | Аптеки. | 1. Размер земельного участка от 0,2 до 0,3 га на объект 2. Коэффициент застройки не более 0,5 3. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 4. Высота не более 28 м |
|  |  | Станции техобслуживания автомобилей и автозаправочные станции. | Размер земельного участка для станции техобслуживания (из расчета один пост на 200 легковых автомобилей): - на 5 технологических постов – 0,5га; - на 10 технологических постов – 1,0га; - на 15 технологических постов – 1,5га; - на 25 технологических постов – 2,0га. Размер земельного участка для АЗС (из расчёта 1 колонка на 1200 лег. автомобилей): - на 2 колонки- 0,1 га; -на 5 колонок -0,2 га; - на 7 колонок- 0,3 га Ориентировочная площадь На территории АЗС при наличии в здании операторской или в отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстрого питания следует предусматривать размещение площадок для временной стоянки транспортных средств вместимостью не более 10 машино-мест с учетом требований НПБ 111-98*. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |
|  |  | Площадки для временного хранения и (или) утилизации отходов производства. | В соответствии с требованиями раздела «Межмуниципаль-ные объекты размещения, утилизации отходов» Части 1, подразделов «Объекты размещения, обезвреживания отходов» Части 2 областных нормативов градостроительного проектирования нормативов. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- МДС 30-1.99;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Решение Совета народных депутатов округа Александров №158 от 16.08.2005 «Об установлении границ природоохранных и рекреационных зон на территории города Александрова».

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»

- НПБ 101-95

16.2. ПГ– зона автомобильных гаражей.

Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, железнодорожного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации («Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.РФ», ст. 90).

Таблица 12.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Гаражи индивидуальные на 1 -2 машины, хозблок. | Суммарная вместимость не более 300 машино-мест. Минимальный размер земельного участка на 100 ед. 0,5 га; на 300 ед. 1,2 га. Предельные размеры земельного участка для размещения гаража, гаража-стоянки от 18 до 54 кв. м, Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м.. Для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки: - минимальный размер земельного участка 6 кв.м., - максимальный размер земельного участка 18 кв.м Для хозяйственного блока, хозяйственной постройки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 3,0 м |
| Вспомогательные |  | Объекты транспортного обслуживания производства. | Предельные параметры не подлежат установлению. |
|  |  | Помещения обслуживающего и дежурно-аварийного персонала, охраны. | Предельные параметры земельного участка не подлежат установлению. Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 |
|  |  | Бытовые помещения. | Предельные параметры земельного участка не подлежат установлению .. Коэффициент застройки не более 0,8. Коэффициент плотности застройки не более 2,4 |
|  |  | Зеленые насаждения общего пользования с площадками для отдыха. | Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15% площадки объекта (предприятия) |
|  |  | Станции техобслуживания автомобилей и автозаправочные станции. | Размер земельного участка для станции техобслуживания (из расчета один пост на 200 легковых автомобилей): - на 5 технологических постов – 0,5га; - на 10 технологических постов – 1,0га; - на 15 технологических постов – 1,5га; - на 25 технологических постов – 2,0га. Размер земельного участка для АЗС (из расчёта 1 колонка на 1200 лег. автомобилей): - на 2 колонки- 0,1 га; -на 5 колонок -0,2 га; - на 7 колонок- 0,3 га Ориентировочная площадь На территории АЗС при наличии в здании операторской или в отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстрого питания следует предусматривать размещение площадок для временной стоянки транспортных средств вместимостью не более 10 машино-мест с учетом требований НПБ 111-98*. |
|  |  | Площадки для временного хранения и (или) утилизации отходов производства. | В соответствии с требованиями раздела «Межмуниципаль-ные объекты размещения, утилизации отходов» Части 1, подразделов «Объекты размещения, обезвреживания отходов» Части 2 областных нормативов градостроительного проектирования нормативов. Ограждения – сетчатые и решётчатые h= 1,5 м |

Информационные источники регламентов:

- Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области"

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.РФ, ст. 90

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

### Статья 17. ИТ – зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, железнодорожного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.РФ», Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Предприятия, учреждения и организации транспорта обязаны рационально использовать предоставленные им земельные участки, не совершать действий, нарушающих интересы соседних землепользователей, не допускать заболачивания земель и загрязнения их производственными и другими отходами, сточными водами, принимать меры к защите почв от эрозии, осуществлять закрепление и облесение песков, оврагов, крутых склонов, а также агро-лесомелиоративные, противопожарные и иные необходимые мероприятия по охране земель от неблагоприятных природных явлений.

Ответственность за содержание в надлежащем состоянии земель, предоставленных в пользование предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, и использование их в соответствии с целевым назначением возлагается на руководителей указанных предприятий, учреждений и организаций.

17.1. ИТ-1 – полоса отвода железной дороги.

В границах земель города Александров зона железнодорожного транспорта представлена полосой отвода железных дорог.

Полоса отвода железных дорог (далее – «полоса отвода») – земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Размер полосы отвода определяется в соответствии с нормами и правилами проектирования отвода земель для железных дорог.

Пересмотр границ и размеров полосы отвода, изъятие временно не используемых земельных участков и перевод их из одной категории в другую осуществляется уполномоченными на то органами по согласованию с железными дорогами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Таблица 13.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Железнодорожные пути сообщения и непосредственно примыкающие к ним строения и сооружения (железнодорожное полотно, мосты, тоннели, виадуки, сигнальное оборудование, служебно-технические здания и т.д.); Железнодорожные подъездные пути, принадлежащие железным дорогам Министерства путей сообщения, а также железнодорожные подъездные пути, принадлежащие предприятиям, учреждениям и организациям других министерств и ведомств и расположенные вне территории (земель) этих предприятий, учреждений и организаций. | В полосе отвода в местах прилегания к сельхозугодиям не допускается разрастание травянистой сорной и древесно-кустарниковой растительности. В местах прилегания к лесным массивам не допускается скопления сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов Выполнение работ по удалению травянистой сорной и древесно-кустарниковой растительности в пределах полосы отвода производится соответствующими подразделениями железных дорог Не допускается размещение в пределах полосы отвода капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов временными пользователями; Не допускается извлечение песка, глины, иных строительных материалов и грунта, а также размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость и создающих угрозу безопасности движения; Размещение в пределах полосы отвода (на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах Федерального железнодорожного транспорта) наружной рекламы юридических и физических лиц на условиях договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией Озеленение санитарного разрыва не менее 50 % |
|  |  | Станции со всеми зданиями, сооружениями энергетического, локомотивного, вагонного, путевого и грузового хозяйств, водоснабжения и канализации, защитные и укрепительные насаждения. |  |
|  |  | Служебные, жилые и культурно-бытовые помещения и иные сооружения, имеющие специальное назначение по обслуживанию железнодорожного транспорта. |  |
|  |  | Размещение новых железнодорожных станций, путей, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта. | Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией |
| Вспомогательные |  | Использование для нужд железной дороги имеющихся на предоставленных ей земельных участках общераспространенных полезных ископаемых, торфа и водных объектов | По согласованию с органами геонадзора и при наличии лицензии на использование недр. |
|  |  | Предоставление в установленном порядке во временное пользование свободных земельных участков: - в срочное пользование физическим и юридическим лицам (временным пользователям) для устройства подъездных путей, проездов, погрузочно-разгрузочных площадок, складов, сооружения прирельсовых складов (кроме складов горюче-смазочных и любых типов автозаправочных станций, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов), оказания услуг пассажирам и иных целей; -предоставление во временное пользование: колхозам, совхозам, другим государственным и общественным предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам – для сельскохозяйственных целей, отдельным категориям работников транспорта – под служебные земельные наделы, гражданам – для выпаса скота и сенокошения | При условии: 1.Использования участков в соответствии с целями и условиями их предоставления. 2.Не допуская вреда объектам железнодорожного транспорта и безопасности железнодорожного движения. 3. Не допускается извлечение песка, глины, иных строительных материалов и грунта, а также размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость и создающих угрозу безопасности движения. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией |
| Условно разрешённые |  | Размещение сооружений, устройств и других объектов железной дороги на землях железнодорожного транспорта, расположенных в пределах населенных пунктов. | Производится по согласованию с администрацией города. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией |
|  |  | Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в пределах полосы отвода. | Условия строительства и эксплуатации указанных объектов определяются соглашением между их владельцами и железными дорогами в соответствии с нормативными актами администрации города, принимаемыми по согласованию с МПС России. К переходам газо-, нефте-, продуктопроводов и т. п. следует предъявлять требования как к участкам повышенной категории опасности. Размещение объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией |
|  |  | Пересечения железных дорог с линиями электропередачи и связи, нефте-, газопроводами и другими наземными и подземными сооружениями. | Должны выполняться с соблюдением соответствующих требований нормативных документов по проектированию и устройству этих сооружений. |
|  |  | Размещение в пределах полосы отвода на условиях договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах Федерального железнодорожного транспорта наружной рекламы юридических и физических лиц. | Размещение в пределах полосы отвода не должно служить препятствием для нормального функционирования железнодорожного транспорта, ухудшать видимость, снижать уровень безопасности движения, а также должно отвечать другим специальным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Железные дороги осуществляют в пределах своей компетенции проверку состояния рекламы, размещаемой в полосе отвода. |
|  |  | Пересечения железных дорог автомобильными дорогами и улицами. | На неохраняемых пересечениях в одном уровне должна быть обеспечена видимость, при которой водитель автомобиля, находящегося на расстоянии от переезда не менее указанных в табл. 10. СНиП 2.05.02-85, мог видеть приближающийся поезд не менее чем за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог видеть середину переезда на расстоянии не менее 1000 м. |
|  |  |  | При проектировании путепроводов над железнодорожными путями, наряду с требованиями по обеспечению габаритов приближения строений к железнодорожным путям, надлежит обеспечить видимость пути и сигналов, требуемую по условиям безопасности движения поездов, предусмотреть водоотвод с учетом устойчивости земляного полотна железных дорог. |

Информационные источники регламентов:

- Земельный кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ

- «Положение о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог», утв. приказом МПС РФ от 15.0.1999 г № 26Ц;

- Постановление Правительства РФ от 14.04.2007 N 233 о порядке установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог.

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»

- Отраслевые строительные нормы ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» (утв. указанием МПС РФ от 24.11.1997 г. № С-1360-у)

17.2. ИТ-2 –зона основных городских магистралей

Таблица 14.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. | Классификация улично-дорожной сети и параметры поперечных профилей в соответствии с генеральным планом города. |
|  |  |  | Ширина в красных линиях для магистральных дорог 50- 75 м, магистральных улиц – 40- 80 м, улиц и дорог местного значения 15- 25 м. Параметры в соответствии с п.2 ст. 35 настоящих Правил |
|  |  | Резервирование территорий и строительство новых участков магистралей. | Ширина транспортных коридоров назначается из расчета ширины магистральной улицы (в соответствии с поперечным профилем), транспортных пересечений, с учетом возможного вариантного проектирования и конкретных градостроительных условий. |
|  |  | Резервирование территорий и строительство развязок, в том числе в разных уровнях |  |
|  |  | Размещение автостоянок с использованием наземного и подземного пространства. |  |
|  |  | Строительство искусственных сооружений, мостов, путепроводов. | Габарит искусственных сооружений должен соответствовать ширине проезжей части подходящих улиц с учетом перспективы их развития. |
|  |  | Установка технических средств информации и организации движения. В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов обеспечивается средствами регулирования и специального технического оборудования. | Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт-транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход-транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 х 40 и 10 х 50. |
|  |  | Устройство треугольников видимости на перекрестках улиц и дорог, а также пешеходных переходах. | В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м". |
|  |  | Прокладка линий общественного транспорта, в том числе рельсового, по выделенной полосе движения или на обособленном полотне. | На основании схем развития городского транспорта и проектов строительства участков магистральных улиц и дорог. |
|  |  | Обустройство остановок общественного транспорта. |  |
| Вспомогательные |  | Посадка защитных зеленых насаждений. | В соответствии с поперечными профилями. |
|  |  | Прокладка городских инженерных коммуникаций. | В технических полосах и полосах озеленений, на основании поперечных профилей улиц и дорог. |
|  |  | Размещение пешеходных переходов на регулируемых общегородских магистралях. | с интервалом 200- 300 м в одном уровне, при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел/час – в разных уровнях. |
|  |  | Размещение пешеходных переходов на магистральных улицах непрерывного движения. | в разных уровнях, с интервалом 300- 400 м, оборудованные лестницами и пандусами. |
| Условно разрешённые |  | Строительство временных некапитальных сооружений. | При условии сохранения видимости на перекрестках и без сокращения ширины тротуаров, без оформления земельного отвода. |
|  |  | Сохранение капитального фонда внутри красных линий. | При условии специального обоснования и согласования с отделом архитектуры и градостроительства. |
|  |  | Размещение рекламы должно отвечать специальным требованиям. | Реклама не должна: |
|  |  |  | ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения или мешать их восприятию участниками движения, не могут размещаться в одном створе с дорожными знаками, |
|  |  |  | вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным, |
|  |  |  | при расположении на пролетных строениях инженерных сооружений уменьшать их габариты, |
|  |  |  | располагаться таким образом, чтобы для её восприятия пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть улиц и дорог. |

Информационные источники регламентов:

- Земельный кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ,

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

- «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» СН 467-74

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные"»

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. М, 1994.

17.3. ИТ-3 –зона основных инженерно-технических сооружений

Зона водных объектов (водозаборы, водохранилища, подстанции).

Территории объектов МУП «Александровэлектросеть» (учебно-тренировочный полигон по ул. Красный пер.,8).

Таблица 15.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Сооружения водозабора | Проектирование типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует осуществлять исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий территории с учетом перспективного развития водопотребления. Сооружения для забора поверхностных и подземных вод следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. |
|  |  | Территории объектов электрических сетей. | Допускается размещать линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше только за пределами жилых и общественно-деловых зон. Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых зон следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией. Требования к линиям электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилых зон: должны выполняться: - в застройке зданиями 4 этажа и выше – кабельными в подземном исполнении; - в застройке зданиями 3 этажа и ниже – воздушными или кабельными. |
|  |  | Строительство искусственных сооружений, мостов, путепроводов. | Габарит искусственных сооружений должен соответствовать ширине проезжей части подходящих улиц с учетом перспективы их развития. |
| Вспомогательные |  | Посадка защитных зеленых насаждений. | В соответствии с поперечными профилями. |
|  |  | Прокладка городских инженерных коммуникаций. | Следует размещать преимущественно на землях общего пользования. При невозможности обеспечить прохождение инженерных сетей по землям общего пользования, допускается их размещение на земельных участках, находящихся в частной собственности, на условиях сервитута (за исключением установленных действующим законодательством случаев). Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений: -следует проектировать под прямым углом. - допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог – не менее 60°. Размещение сетей водопровода следует проектировать по обеим сторонам улицы при ширине проезжей части более 22 м. |
|  |  | Размещение пешеходных переходов на регулируемых общегородских магистралях. | с интервалом 200- 300 м в одном уровне, при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел/час – в разных уровнях. Ширина пешеходного перехода не менее 3 м |
|  |  | Размещение пешеходных переходов на магистральных улицах непрерывного движения. | в разных уровнях, с интервалом 300- 400 м, оборудованные лестницами и пандусами. Ширина пешеходного перехода не менее 3 м. |

Информационные источники регламентов:

- Земельный кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ,

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

- «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» СН 467-74

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные"»

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. М, 1994.

- ПУЭ

- Постановление СМ СССР от 26.03.1984г. № 255. «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»

- Правила охраны эл.сетей напряжением до 1000 вольт

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

### Статья 18. СХ – зоны сельскохозяйственного использования

Зона включает не занятые застройкой или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности территории, в том числе – овраги, приречные территории, которые могут использоваться для самодеятельного отдыха (пикники, пешие, велосипедные и лыжные прогулки).

18.1.СХ-1 – земли сельскохозяйственного использования в городской черте.

Таблица 16.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Пашни, многолетние насаждения, животноводство со всеми необходимыми производственными и складскими объектами и сооружениями – в рамках природоохранных и водоохранных требований. | Не подлежат установлению |
| Вспомогательные |  | Лесозащитные полосы. | Не подлежат установлению |
| Условно разрешённые |  | Обслуживающие дороги. | Не подлежат установлению |
|  |  | Инженерные коммуникации и сооружения. | При условии ограничения доступа |
|  |  | Оросительные и мелиоративные системы и устройства. | Не подлежат установлению |

### Статья 19. С – зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных объектов городского хозяйства, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

К зонам специального назначения отнесены также зоны военных и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

19.1. С-1 объекты специального назначения городского хозяйства.

Таблица 17.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Кладбища, крематории. | 1. Предельные значения минимально допустимого уровня обеспеченности: - кладбище традиционного захоронения 0,24 га на 1000 чел. - кладбище урновых захоронений после кремации 0,02 га на 1000 чел. - крематории по заданию на проектирование. Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. 2. Расстояние от границ участков: кладбищ традиционного захоронения: - до красной линии – 6 м; - до стен жилых домов – 300 м; - до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 300 м 3. Максимальная высота памятника 2 м. 4. Высота ограды до 1 м. 5. Размещение кладбища не допускается на территориях: - первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения, минерального источника; - с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; - со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; - на берегах водохранилищ, озер, рек и других поверхностных водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. |
|  |  | Свалки и полигоны ТБО. | 1. Размеры земельных участков на 1000 т твердых отходов в год, для полигонов твердых коммунальных отходов, участков компостирования твердых коммунальных отходов 0,5 - 1,0 га Наименьшие размеры площадей относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 2. Расстояние от границ полигона до жилой застройки 500 м(СЗЗ). Размещение осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению данной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация). Не допускается размещение: - в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02; - в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей; - в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; - в местах выклинивания водоносных горизонтов; - в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных организаций. При выборе участка следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Полигоны размещаются на участках, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. |
|  |  | Скотомогильники. | Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов Россельхознадзора. Категорически запрещается размещение: - на особо охраняемых территориях (в том числе особо охраняемых природных территориях); - в водоохранных зонах водных объектов; - в пригородных зонах; - в зонах охраны источников водоснабжения. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвы-шенном участке земли площадью не менее 600 м2. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли. Минимальные расстояния от скотомогильников следует принимать: - до скотопрогонов и пастбищ – 200 м; - до автомобильных, железных дорог – 50-300 м (в зависимости от категорий дорог). Предельные размеры земельных участков на 1000 т твердых отходов в год, не менее 0,06 га на объект. |
| Вспомогательные |  | Культовые сооружения. | Размер земельного участка для размещения 1 объекта, на 1 место определяется: 7 кв. м. на 1 место. Размещение по согласованию с местной епархией. Размещение культовых и обрядовых объектов на территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения Для временного хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-местами 5 / 100 мест |
|  |  | Объекты эксплуатации кладбищ. | Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и обще-образовательных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций и объектов социального обеспечения - не менее 50 м На отведенных участках необходимо предусматривать зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранс-порта, урны для сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним. По территории кладбищ запрещается прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением. Для проведения поливочных и уборочных работ необходимо предусматривать системы водоснабжения самостоятельные или с подключением к водопроводам и водоводам технической воды промышленных предприятий, расположенных от них в непосредственной близости. Для питьевых и хозяйственных нужд следует предусматри-вать хозяйственно-питьевое водоснабжение водоснабжения. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных правил для питьевой воды. При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норма и правил. Сброс неочищенных сточных вод от кладбищ и крематориев на открытые площадки, кюветы, канавы, траншеи не допускается. |
|  |  | Защитные зеленые насаждения. | Размещение зелёной защиты по периметру объектов. Зона зеленой защиты, проходящая вокруг территории кладбища или крематория, должна быть образована плотной полосой насаждений шириной 10-20 м. Минимальная полоса должна состоять из двух рядов деревьев и двухъярусной живой изгороди из кустарников. Хвойные породы в озеленении защитной зоны должны составлять 65-70 %. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20 % площади кладбищ и крематориев. |
| Условно разрешённые |  | Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы. | Размер земельного участка 0,05 га. Выбор участка для мусороперерабатывающего завода (МПЗ) биотермической переработки отходов должен обеспечивать незатопляемость его дождевыми и талыми водами, организацию открытого или закрытого ливневого стока, устройство профилированных подъездных путей с твердым покрытием. Расстояние между наиболее высоким уровнем грунтовых вод и лотками дренажной системы на территории МПЗ должно быть не менее 1 м. Выбор участка осуществляется с учетом возможности присоединения предприятия к существующим коммуникациям водоснабжения, канализации, тепло-, газо- и электроснабжения. При необходимости предусматривается размещение трансформаторной подстанции, котельной, запасных резервуаров для воды и очистных канализационных сооружений. Участок МПЗ должен располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой и общественно-деловой застройке (с учетом господствующих ветров теплого периода года). Площадь участка МПЗ принимается из расчета 0,09 га на 1000 т ТБО в год, в том числе 0,05 га/1000 т непосредственно для завода и 0,04 га/1000 т – под штабели продукции. Территория объекта должна быть ограждена, благоустроена и максимально озеленена. По периферии участка рекомендуется создавать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной 5 м с преимущественным использованием пылепоглощающих пород. Проектирование мусоросжигающих установок следует осуществлять в районе полигонов твердых коммунальных отходов, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе организацией санитарно-защитных зон. Проектирование мусоросжигательных заводов (МСЗ) следует осуществлять в производственных зонах городских округов и поселений с организацией для объектов этой зоны общих инженерных сооружений и коммуникаций. МСЗ в зависимости от его мощности должен быть удален от территорий жилой застройки и иметь санитарно-защитную зону. Вблизи площадки, выбранной для проектирования МСЗ, должны находиться как правило, такие потребители теплоты, которые могут использовать избытки теплоты, получаемой при сжигании твердых коммунальных отходов круглогодично и круглосуточно. Территория МСЗ должна удовлетворять следующим условиям: - уровень грунтовых вод должен быть ниже заложения бункеров твердых коммунальных отходов и шлака, подвалов зданий и подземных инженерных коммуникаций; - поверхность площадки должна обеспечивать поверхностный водо-отвод; - площадка не должна быть подвержена затоплению паводковыми водами. Планировочные решения по размещению МСЗ должны по воз-можности учитывать преобладающее направление ветров, а также существующую и перспективную жилую и промышленную застройку. Размещение зданий и сооружений на территории МСЗ необходимо осуществлять в увязке с автомобильными дорогами, выводами трасс и другими инженерными коммуникациями городских округов и поселений по наиболее рациональной схеме с учетом архитектурных требований и требований по функциональному зонированию терри-торий. В целях теплоутилизации твердых коммунальных отходов следует проектировать комплексные тепловые станции в составе действующих котельных или МПЗ. Ограждения – сетчатые и решётчатые высотой не более 2 м. |

19.2. С-2 – объекты специального назначения режимные

Порядок использования режимных территорий в пределах городской черты устанавливается федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии со специальными нормативами.

Таблица 18.

| Отноше-ние к главной функции | №№ | Виды разрешенного использования территории | Параметры и условия физических и градостроительных изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  | Военные базы и городки, полигоны, объекты безопасности и космического обеспечения, аэродромы. | Установление границ запретных и иных зон с особыми условиями использования земель, возможности размещения в них объектов, а также осуществления хозяйственной и иной деятель-ности осуществляются в соответствии с «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 Требования к использованию земель, прилегающих к территориям аэродромов, и размещаемым на них зданиям и сооружениям установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации». |
|  |  | Образовательные и научные учреждения и организации федеральных органов обороны, безопасности и космического обеспечения. | По специальному разрешению федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится военный объект |
| Вспомогательные |  | Жилые и сопутствующие жилью здания и сооружения. | Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов – до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. |
|  |  | Хозяйства по выращиванию овощей. |  |
|  |  | Хозпостройки, гаражи, автостоянки. | Для размещения гаража, гаража-стоянки: - минимальный размер земельного участка 18 кв.м., - максимальный размер земельного участка 54 кв.м. Для гаража, гаража – стоянки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4,0 м.. Для размещения хозяйственного блока, хозяйственной постройки: - минимальный размер земельного участка 6 кв.м., - максимальный размер земельного участка 18 кв.м Для хозяйственного блока, хозяйственной постройки высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 3,0 м |
| Условно разрешённые |  | Производственные объекты, коммуникации и сооружения, превышающие параметры, установленные специальными нормативами. | Согласование старшего авиационного начальника аэродрома, согласование со штабом военного округа и штабом объединения военно-воздушных сил, согласование с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта |

## Глава 5. Дополнительные регламенты в зонах действия факторов ограничений

## (Тип 2)

### Статья 20. Регламенты ограничений по требованиям охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются и утверждаются на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Принятые в «Правилах» границы зон охраны установлены в соответствии с проектом зон охраны, установленными Постановлением главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489.

Режимные условия и требования к использованию территории сформулированы в соответствии с указанными в регламентах источниками.

По мере разработки и принятия новых руководящих документов, определяющих режимные требования к охране культурного наследия, «Правила» должны быть приведены в соответствие с нормативными документами

20.1 – территория объекта культурного наследия (отдельного памятника, ансамбля, комплекса)

Земельные участки в границах территории объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. У собственников они не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. Собственник объекта историко-культурного назначения несет бремя сохранения и содержания принадлежащего ему объекта.

Таблица 19.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | ООТ 1-6 | · Земельный участок используется строго по своему назначению – музейная, научно-исследовательская и культурно-просветительная деятельность. |
|  |  |  | · Основа режима содержания территории памятника: |
|  |  |  | 1. обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия; |
|  |  |  | ·2.сохранение исторического облика элементов и объектов, составляющих его территорию и окружение, проведение необходимых защитных мер по экологии, гидрологии, инженерной защите от негативных природно-геологических процессов и т.д.; |
|  |  |  | · изучение и полноценная реставрация объекта культурного наследия. |
|  |  | ООТ 1-6 | Любая хозяйственная и научно-исследовательская деятельность на территории памятника, земляные и инженерные работы, все виды работ по сохранению, восстановлению, благоустройству, приспособлению к использованию и экспонированию каждого объекта охраны, по устранению или нейтрализации искажений и диссонансов проводятся только в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом государственной охраны. |
| З |  | ООТ 1-6 | Новое строительство всех видов, не относящихся к использованию объекта культуры (строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, автостоянок, АЗС, станций техобслуживания автотранспорта, воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, прокладка подземных коммуникаций). |

Информационные источники регламентов :

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 25.06.02. № 73-ФЗ;

- Закон Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области». 06.04.2004 № 21-ОЗ

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24.01.86 № 33

- Постановление главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489.

- Положение «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры местного (муниципального) значения» г. Александрова утверждено решением Совета народных депутатов грода Александрова 19.02.2009 года №16.

20.2 – охранная зона объекта культурного наследия (отдельного памятника, ансамбля, комплекса)

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель. ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Таблица 20.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж1 – Ж4, ОД1, ОД2, ОД3, Р1, Р2, С1, СХ1 | - Любая хозяйственная и научно-исследовательская деятельность на территории охранной зоны объекта культурного наследия проводится только в соответствии с документацией, согласованной с органом государственной охраны культурного наследия, в том числе: |
|  |  |  | Консервация, реставрация, восстановление объектов культурного наследия, регенерация исторической среды; |
|  |  | Ж1 – Ж4, ОД1, ОД2, ОД3, Р1, Р2, РЗ, Р5, С1, | Реконструкция и нейтрализация зданий, дисгармоничных по своему местоположению, высоте, размерам, архитектурным формам и функции по отношению к исторической застройке; |
|  |  |  | Снос малоценных построек, не имеющих отношения к объекту культурного наследия, мешающих его обзору и проведению научно-исследовательских и археологических исследований; |
|  |  |  | Строительство отдельных зданий и сооружений, прокладка инженерных коммуникаций допустимы только для обеспечения функционирования объектов охраны и сохраняемой застройки (обоснованное специальным анализом визуально-ландшафтных связей и при условии сохранения особенностей каждого конкретного места). |
|  |  |  | - Инженерное благоустройство и оборудование, любые земляные работы на территории охранных зон проводятся при условии археологического наблюдения. |
| 3 |  | Ж1, Ж2, Ж3, ОД1, ОД2, ОД3, ОД4, Р1, Р2, П, ИТ2 СХ1, | Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не относящихся к использованию объекта культуры: |
|  |  |  | Размещение промышленных предприятий, транспортно-складских устройств, АЗС, станций техобслуживания и др. сооружений, загрязняющих воздушный и водный бассейны; |
|  |  |  | Строительство скоростных транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, автостоянок, |
|  |  |  | Строительство воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, прокладка подземных коммуникаций. |

Информационные источники регламентов:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 25.06.02. № 73-ФЗ;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24.01.86 № 33

- Закон Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области». 06.04.2004 № 21-ОЗ

- Постановление главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489.

- Положение «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры местного (муниципального) значения» г. Александрова утверждено решением Совета народных депутатов города Александрова 19.02.2009 года №16.

20.3 – зона охраны культурного слоя

Зона включает территорию распространения археологического культурного слоя города, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории. где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека. содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии

Физические и юридические лица осуществляют право пользования земельным участком или водным участком, в пределах которых располагается объект археологического наследия по своему усмотрению с учетом требований, изложенных в регламенте.

Таблица 21.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж1-3, ОД1-4, Р1-З, Р5, ИТ1, СХ1, С1 | · Археологические исследования территории, консервация и музеефикация участков, имеющих историко-культурную ценность – по проектам, согласованным в установленном порядке с соответствующими органами государственной охраны. |
|  |  |  | · Отвод земельных участков для строительства и любые земляные работы должны проводиться после согласования с органами государственной охраны памятников и под наблюдением археолога. |
| 3 |  | Ж1-3, ОД1-4, Р1-3, Р5, П, ИТ2 СХ1, С1 | Самовольная вырубка и посадка деревьев и кустарника. |
|  |  |  | Разработка карьеров, применение, интенсивных технологий сельхозпроизводства, устройство необорудованных мест для мусора и бесхозных свалок, а также любая другая деятельность, представляющая угрозу загрязнения или уничтожения культурного слоя. |

Информационные источники регламентов:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 25.06.02. № 73-ФЗ;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24.01.86 № 33

- Закон Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области». 06.04.2004 № 21-ОЗ

- Постановление главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489.

- Положение «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры местного (муниципального) значения» г. Александрова утверждено решением Совета народных депутатов города Александрова 19.02.2009 года №16.

20.4 – зона регулирования застройки

В границах исторически ценной территории выделяется зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Также для исторически ценной территории в пределах излучины реки Серой, кварталов улиц Садовых, Садово-Огородная, примыкающим к ансамблю «Александровская слобода» территориальный регламент регулирования градостроительной деятельности, установленный Постановление главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489. в соответствии с проектом «Зоны охраны музея-заповедника « Александровская Слобода».

Таблица 22.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж1-3, ОД1-4, Р1-З, ИТ, СХ, С1 | Сохранение всех исторически ценных градоформирующих объектов, в том числе: |
|  |  |  | планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой; |
|  |  |  | соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными); |
|  |  |  | фрагментарное и руинированное градостроительное наследие; |
|  |  |  | форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами. |
|  |  |  | Нейтрализация зданий и сооружений, диссонансных по своей функции, масштабу и облику исторической среде. |
|  |  | Ж1-3, ОД1-4, Р1-2, ИТ1, С1 | Реконструкция и новое строительство проводится с соблюдением параметров, характерных для конкретной исторической среды на основе проектно-разрешительной документации, согласованной с органами госохраны памятников. Параметры, подлежащие согласованию: |
|  |  |  | характер функционального использования, вид реконструкции, плотность и параметры благоустройства, строительства; |
|  |  |  | предельная высота зданий и сооружений должна быть не выше рекомендуемой (см. изолинии ограничения высоты на Схеме ограничений); |
|  |  |  | размеры и пропорции фасадов (высота, протяженность, завершение, ритм членений); |
|  |  |  | материал и цвет отделки фасадов; |
|  |  |  | размещение окон, дверей, балконов, въездных арок; |
|  |  |  | декоративные украшения наружной отделки фасадов; |
|  |  |  | форма крыши; |
|  |  |  | виды вывесок; |
|  |  |  | виды ограждений; |
|  |  |  | размещение стоянок. |
|  |  |  | В наиболее ответственных местах городской среды архитектурно-пространственное решение застройки должно быть проверено с основных точек зрительного восприятия (см. «видовые точки» на Схеме), которые устанавливаются и фиксируются в АПЗ, а также проработаны развертки застройки квартала, улицы. |
| 3 |  | Ж1-3, ОД1-4, Р1-2, П, ИТ2 СХ1, С1 | · Размещение промышленных предприятий, транспортно-складских устройств, АЗС, стоянок автотранспорта, станций техобслуживания и др. сооружений, загрязняющих воздушный и водный бассейны. |
|  |  |  | · Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, нарушающих видовые связи и искажающих исторические панорамы. |
|  |  |  | · Размещение зданий и сооружений, активно нарушающих масштаб исторической среды, «агрессивных» по объемам, форме завершения, архитектурному решению, по пластике и цвету, по типу покрытия. |
|  |  |  | · Устройство необорудованных мест для мусора и бесхозных свалок. |
|  |  |  | · Сооружение высоких сплошных оград из чужеродных материалов – железобетон и др. |

Информационные источники регламентов :

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 25.06.02. № 73-ФЗ;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24.01.86 № 33

- Закон Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области». 06.04.2004 № 21-ОЗ

- Постановление главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489.

- Положение «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры местного (муниципального) значения» г. Александрова утверждено решением Совета народных депутатов города Александрова 19.02.2009 года №16.

20.5 – зона охраняемого природного ландшафта.

Таблица 23.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж1, Р1-З, | Сохранение и восстановление полного комплекса характерных черт природного ландшафта, связанного композиционно с объектами культурного наследия: характера исторического землепользования; рельефа и гидросистемы. Хозяйственная деятельность, не загрязняющая территорию, воздушный и водный бассейны, не наносящая ущерб историческому ландшафту, характер которой определяется органами госохраны. Обязательное согласование, независимо от принадлежности земель, всех видов работ в зоне охраняемого природного ландшафта с государственными органами охраны памятников истории, культуры, природы. |
| 3 |  | Ж1-3, ОД1-4, Р1-3, Р5, П, ИТ2 СХ1, С1 | Размещение промышленных предприятий, транспортно-складских устройств, АЗС, стоянок автотранспорта, станций техобслуживания и др. сооружений, загрязняющих воздушный и водный бассейны. |
|  |  |  | Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов, воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, нарушающих видовые связи и искажающих исторические панорамы. |
|  |  |  | Самовольная вырубка и посадка деревьев и кустарника, распашки лугов Отвод земельных участков для размещения любого строительства и расширения существующего: жилых домов, учреждений отдыха, коллективных садов и дачных участков Строительство гидротехнических сооружений любого типа и разработки карьеров. |

Информационные источники регламентов :

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 25.06.02. № 73-ФЗ;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24.01.86 № 33

- Закон Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области». 06.04.2004 № 21-ОЗ

- Постановление главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489.

- Положение «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры местного (муниципального) значения» г. Александрова утверждено решением Совета народных депутатов города Александрова 19.02.2009 года №16.

20.6 – зона композиционного регулирования застройки по высоте (за пределами исторической территории).

Таблица 24.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж1-3, ОД1-4, П, ИТ2 | Проектирование, отвод земельных участков и новое строительство должно вестись с соблюдением рекомендуемых ограничений по высоте (см. изолинии высоты на Схеме ограничений). Превышение высотных ограничений должно быть обосновано ландшафтно-визуальным анализом на предмет сохранения исторических панорам. |

Информационные источники регламентов :

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 25.06.02. № 73-ФЗ;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР от 24.01.86 № 33

- Закон Владимирской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области». 06.04.2004 № 21-ОЗ

- Постановление главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489.

- Положение «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры местного (муниципального) значения» г. Александрова утверждено решением Совета народных депутатов города Александрова 19.02.2009 года №16

### Статья 21. Особый режим специального исторического района

21.1. В территориальных зонах специального исторического района действуют регламенты разрешенного использования и ограничений в соответствии со ст. 6 и 7 настоящих «Правил».

Вместе с тем в целях более надежного сохранения уникального облика центра города в районе вводятся дополнительные, более строгие режимные ограничения по функциональному использованию и параметрам строительных изменений недвижимости.

21.2. Градостроительная деятельность в границах специального исторического района регулируется градостроительными регламентами, которые разрабатываются в составе «Проекта зон охраны объектов культурного наследия» на основе историко-архитектурного и историко-археологического опорных планов. Проект зон охраны подлежит обновлению и корректировке по мере развития исследовательских работ в районе. Для специального исторического района необходимо учитывать особый территориальный регламент регулирования градостроительной деятельности, установленный Постановлением главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489 в соответствии с проектом «Зоны охраны музея-заповедника «Александровская Слобода».

21.3. Все намерения и проекты градостроительных и строительных изменений в границах специального исторического района подлежат обязательному согласованию с отделом архитектуры и градостроительства и с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Владимирской области, а в необходимых случаях – Управления Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному Федеральному округу с Росохранкультуры РФ.

Предмет согласования устанавливается дифференцированно для объектов, включенных и не включенных в государственный реестр объектов культурного наследия.

По объектам, включенным в реестр, и вновь выявленным объектам культурного наследия предметом согласования являются:

функциональное назначение объекта,

параметры и характеристики реставрации, консервации воссоздания, ремонта или приспособления, которые устанавливаются применительно к каждому памятнику индивидуально в соответствии с законодательством об охране и использовании памятников.

По объектам, не включенным в реестр, в том числе – земельным участкам, свободным от застройки и предназначенным для застройки, – предметом согласования является вопрос соответствия объекта регламентам использования и ограничительным регламентам по фактору охраны культурного наследия в том числе:

границы исторически сложившихся домовладений;

плоскостные габариты построек;

отступы построек от красных линий и границ участка;

высота построек;

материалы стен, покрытий;

декор фасадов;

подъезды, стоянки;

влияние на природный ландшафт.

21.4. Кроме необходимости согласования перечисленных физических параметров отдельных объектов, в целом по району вводятся функциональные ограничения на виды и параметры использования территории, которые имеют целью уберечь район от морального разрушения, девальвации его духовной ценности.

В соответствии с этими принципами в пределах особого исторического района запрещено размещать:

объекты, связанные с единовременным пребыванием больших масс людей (2 и более тысяч человек);

объекты, постоянно связанные с привлечением для их эксплуатации большегрузного автотранспорта;

крупные автостоянки (требующие расчистки уже сложившихся открытых пространств или за счет озелененных территорий).

### Статья 22. Регламенты ограничений в зонах влияния природных и техногенных факторов

22.1 – зона затопления паводком 1% обеспеченности

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет.

Таблица 25.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж1–Ж4; ОД1-ОД3; П; Р2; Р4; С1; С2 | Полная и надежная защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования целесообразности защиты, путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования, или выноса строений; организация и очистка поверхностного стока; дренирование территории. |
|  |  | СХ1 | Фермы и пашни – при полной защите от затопления паводком 1% обеспеченности, с сопутствующими мероприятиями. |
|  |  | ИТ | Территории аэропортов, земляное полотно магистральных железнодорожных и автомобильных дорог должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обеспеченности. |
|  |  |  | Скважины городского водозабора должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обеспеченности. |
|  |  |  | Опоры высоковольтных линий электропередач и магистральные инженерно – технические коммуникации должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обеспеченности. |

Информационные источники регламентов :

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. II , ст. 9, ст. 14

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.06.15-85

22.2 – зона подтопления грунтовыми водами

Зона с высоким залеганием грунтовых вод в результате нарушения водного режима под действием природных и техногенных факторов.

Таблица 26.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж1–Ж3; ОД2–ОД3; Р4; С2; СХ2; ИТ4 | Строительство дренажных систем с нормой осушения 2 м ; организация и очистка поверхностного стока. |
|  |  | ОД1; П | Строительство дренажных систем с нормой осушения 5 м ; организация и очистка поверхностного стока. |
|  |  | Ж4; ОД4; Р1; Р2; ИТ1–ИТ3; СХ1 | Строительство дренажных систем с нормой осушения 1 м ; организация и очистка поверхностного стока. |
|  |  | С1 | Полная защита от воздействия грунтовых вод. |

Информационные источники регламентов :

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. II , ст. 9, ст. 14

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.06.15-85

23.3 – овражные и прибрежно-склоновые территории

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

Таблица 27.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Р1; ИТ1; ИТ2; ОД4 | Полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в составе: частичная или полная засыпка оврагов; террасирование, срезка, планировка, закрепление склонов; организация поверхностного стока; дренирование территории; противооползневые мероприятия; берегоукрепительные сооружения; агролесомелиорация. |
|  |  | Ж1-Ж4; ОД1-ОД3; ИТ3; ИТ4; С1; С2. | Полная засыпка оврагов; организация поверхностного стока; дренирование территории. |

Информационные источники регламентов :

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. II , ст. 9, ст. 14;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.06.15-85

- СНиП 2.01.15-90

- СНиП 2.04.03-85

22.4 – заболоченные и заторфованные территории

Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

Таблица 28.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж1-Ж4; ОД2; ОД3; Р4; СХ2; С1; С2; ИТ4 | Предварительное осушение, выторфовывание и замена минеральным грунтом с уплотнением, при мощности слоя торфа более 2 м ; уплотнение или пригрузка при слое торфа менее 2 м; организация и очистка поверхностного стока; строительство дренажных систем, норма осушения 2 м; применение свайных оснований. |
|  |  | ОД1; П | Предварительное осушение, выторфовывание и замена минеральным грунтом с уплотнением, при мощности слоя торфа более 2 м ; уплотнение или пригрузка при слое торфа менее 2 м; организация и очистка поверхностного стока; строительство дренажных систем, норма осушения 5 м; применение свайных оснований. |
| У |  | ОД4; Р1- Р3; Р5; ИТ1-ИТ3; СХ1 | Предварительное осушение, выторфовывание и замена минеральным грунтом с уплотнением, при мощности слоя торфа более 2 м ; уплотнение или пригрузка при слое торфа менее 2 м; организация и очистка поверхностного стока; строительство дренажных систем, норма осушения 1 м; применение свайных оснований. |

Информационные источники регламентов :

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. II , ст. 9, ст. 14

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СНиП 2.06.15-85

- СНиП 2.01.15-90

- СНиП 2.04.03-85

22.5 – нарушенные территории

Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, несанкционированные свалки, отвалы грунта и пр.

Таблица 29.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 1. | Ж1-Ж4; ОД1-ОД4; Р1-Р5; П; ИТ1-ИТ4; С1; С2; СХ1; СХ2 | Использование под освоение после рекультивации |

Информационные источники регламентов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации, гл. II , ст. 9, ст. 14

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

### Статья 23. Регламенты, обусловленные экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями.

23.1 – санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения)

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Санитарно-защитная зона – обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

Для групп промышленных предприятий или промышленного узла устанавливается единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Установление величины санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Для автомагистралей и линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации.

Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.).

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрыво-пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов.

Санитарные разрывы воздушных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются в целях защиты населения от воздействия создаваемого ими электрического поля.

Таблица 30.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У |  | Ж, ОД | . На территории, существующей в СР и СЗЗ жилой застройки требуется применение планировочных методов защиты прилегающих жилых территорий от шума, технологические и инженерно-технические шумопонижающие решения в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки. Изменение границ СР и СЗЗ осуществляется органами Госсанэпиднадзора после оценки достаточности предусмотренных шумозащитных мер на основе акустических расчетов и инструментального контроля. |
|  |  | ОД3, П | Допускается размещение научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, производственные, полупроизводственные и экспериментальные установки. Размер СЗЗ устанавливается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Госсанэпиднадзора. |
|  |  | П | Разрешены предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, от которого установлена СЗЗ. В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости, а в составе проектно-сметной документации должен быть представлен проект по ее организации, благоустройству и озеленению в соответствии с действующей нормативной документацией. |
|  |  | Р1, Р2 | Разрешены только скверы у административных зданий и проходных производственных и коммунальных объектов для кратковременного отдыха. |
|  |  | СХ1 | Разрешены сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. Растениеводство и животноводство, выпас скота – по согласованию с органами Госсанэпиднадзора. Обязателен контроль качества пахотных земель, земель и растительности сенокосов и пастбищ. |
|  |  | С2 | Запрещено длительное проживание контингента объектов специального назначения (КЭЧ, гарнизонов, военных городков и т. п.). |
| 3 |  | Ж, ОД2, ОД4, Р1, Р2, Р4,СХ, ИТ | Не допускается постоянное проживание людей, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, ДДУ, школ, парков, городских садов, больниц, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, спортивных сооружений, выращивание продуктов питания. Не допускается размещение во внутриквартальной жилой застройке автостоянок вместимостью более 300 машино-мест. Запрещен пересмотр принятого для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности предприятия размера СЗЗ при временном сокращении объема производства, сокращение величины санитарно-защитной зоны на основании данных, полученных только расчетным путем. Не допускаются на придомовой территории открытые сооружения для хранения автомобилей вместимостью свыше 10 машино-мест. |
|  |  | П | Запрещено в границах санитарно-защитной зоны и на территории промплощадок размещать предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции, предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. |

Информационные источники регламентов:

- «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

- «Магистральные трубопроводы» (СНиП 2.05.06-85)

- «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*)

23.2 – шумы: санитарные разрывы, санитарно-защитные зоны, устанавливаемые по фактору шума

Размеры санитарных разрывов (СР) и санитарно-защитных зон (СЗЗ) устанавливаются от промышленных, коммунальных, энергетических предприятий и предприятий по обслуживанию средств транспорта, станций и других объектов автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, тоннелей, являющихся источниками неблагоприятных физических факторов, расчетным путем с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, инфразвука и других физических факторов. Обоснованность расчетов для установления санитарных разрывов и СЗЗ должна быть подтверждена натурными замерами при приемке в эксплуатацию новых объектов.

Размеры санитарных разрывов и СЗЗ определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, инфразвука и других физических факторов на территории жилой застройки и жилых помещений.

Таблица 31.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 291 | Ж, ОД | На территории существующей в СР и СЗЗ жилой застройки требуется применение планировочных методов защиты прилегающих жилых территорий от шума, технологические и инженерно-технические шумопонижающие решения в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые посадки. |
|  |  |  | Изменение границ СР и СЗЗ осуществляется органами Госсанэпиднадзора после оценки достаточности предусмотренных шумозащитных мер на основе акустических расчетов и инструментального контроля. |
|  | 292 | П | СР, СЗЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта или жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СР и СЗЗ. |

Информационные источники регламентов:

- «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

- «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» (Отраслевые строительные нормы ОСН 3.02.01-97)

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

- «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» (СН 2.2.4/2.1.8.562-96)

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- ГОСТ «Трансформаторы силовые, масляные. Нормы допустимого шума и метод шумовых испытаний»

- Постановление СМ СССР от 26.03.1984г. № 255. «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985)

- «Справочник по проектированию электроснабжения городов» (Л-д, 1986)

23.3 – электромагнитные поля: зоны негативных воздействий (ЗНВ ЭМП)

Установление величины ЗНВ ЭМП (в составе СЗЗ и зоны ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Для воздушных линий электропередачи (ВЛ) санитарные разрывы устанавливаются в целях защиты населения от воздействия создаваемого ими электрического поля.

Информационные источники регламентов:

- «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» (СанПиН 2971-84)

- Постановление СМ СССР от 26.03.1984г. № 255. «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985)

- «Справочник по проектированию электроснабжения городов» (Л-д, 1986)

- «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*)

23.4 – I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны водозаборов, водоисточников, водопроводных сооружений (запасных емкостей воды, водонапорных башен, насосных станций), расположенных вне территории водозаборов-п. 2.4.1-4  СанПиН 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Таблица 32.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 293 | Водозаборные скважины и территория их охраны, водоисточники, водопроводные сооружения (запасных емкостей воды, водонапорных башен, насосных станций) | Требуется вертикальная планировка территории для отвода поверхностного стока за ее пределы; озеленение, ограждение и обеспечение охраны; твердое покрытие дорожек к сооружениям; оборудование сооружений с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Санитарные мероприятия должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов. |
|  |  |  | Установленные границы пояса могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий по заключению органов Госсанэпиднадзора. |
| З | 294 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Запрещен доступ населения и все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; посадка высокоствольных деревьев; выпуск любых сточных вод. |

Информационные источники регламентов:

- «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02

23.5 – II пояс зоны санитарной охраны водозаборов

ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Второй пояс (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Таблица 33.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 295 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. |
|  | 296 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Отвод ливневых стоков и их очистка на локальных очистных сооружениях ливневой канализации |
| З | 297 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | . Запрещены склады горюче-смазочных материалов, авто-запрвочные станции, накопители стоков, шламохранилища, кладбища и другие объекты, обусловливающие опасность химического загрязнения подземных вод |
|  | 298 | Р, СХ | Запрещено применение удобрений и ядохимикатов. |
|  | 299 | СХ | Запрещены поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, накопители животноводческих стоков, животноводческие и птицеводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод.. |

Информационные источники регламентов:

- «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02

23.6 – прибрежная защитная полоса

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Таблица 34.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 300 | Ж, ОД, Р, П, С | Выморачивание, вынос, ликвидация капитальных объектов. |
|  | 301 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение. |
|  |  |  | Берегоукрепление. Благоустройство и санитарная очистка пляжей. |
|  |  |  | Благоустройство территории возлагается на водопользователей, собственников земель, землевладельцев и землепользователей. |
|  | 302 | ИТ | Движение транспортных средств – только по мостам и согласованным органами охраны природы и Госсанэпиднадзором транспортным магистралям. |
|  | 303 | СХ | Выморачивание, вынос, ликвидация животноводческих, птицеводческих и других загрязняющих сток объектов. |
| З | 304 | Ж, ОД | Запрещена любая жилая и общественная застройка. |
|  | 305 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Запрещены отвалы размываемых грунтов. |
|  | 306 | Ж, ОД, Р, П, СХ, С | Запрещено движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения. |
|  | 307 | Р, СХ | Запрещены рубки главного пользования в категориях защитности лесов первой группы (особо защитные (берегозащитные) участки леса). |
|  |  |  | Запрещены рубки главного пользования в лесах второй и третьей групп (особо защитные (берегозащитные) участки леса). |
|  | 308 | Р | Запрещено строительство капитальных и временных зданий для размещения рекреантов. |
|  |  |  | Запрещена установка сезонных стационарных палаточных городков. |
|  | 309 | П | Запрещены производственные и коммунальные объекты. |
|  | 310 | ИТ | Запрещены вдольбереговые объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. |
|  | 311 | СХ | Запрещены распашка земель, применение удобрений, выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн. |
|  | 312 | С | Запрещены объекты специального назначения. |

Информационные источники регламентов:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74.

- Приказ Рослесхоза № 33 от 25.03.97

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

23.7 – водоохранная зона

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Таблица 35.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 313 | Ж, ОД, Р, ИТ, СХ | Озеленение древесно-кустарниковой растительностью, залужение. Сбор и отвод ливневых вод. Благоустройство территории возлагается на водопользователей, собственников земель, землевладельцев и землепользователей. |
|  | 314 | Ж, Р | Благоустройство, канализование объектов либо устройство водонепроницаемых выгребов. |
|  | 315 | П, С | Выморачивание, вынос, ликвидация объектов. |
| З | 316 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Запрещено проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов РФ строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также землеройных и других работ. |
|  | 317 | Ж, ОД, Р, ИТ, СХ | Запрещена заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов. |
|  | 318 | Ж4 | Запрещено размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов. |
|  |  |  | Запрещено размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков. |
|  | 319 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Запрещено размещение стоянок транспортных средств. Запрещена заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов. |
|  | 320 | Р, СХ | Запрещено проведение рубок главного пользования. |
|  | 321 | П | Запрещено размещение производственных и коммунальных объектов. |
|  | 322 | СХ, С1 | Запрещено проведение авиационно-химических работ, применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод. Запрещено складирование навоза и мусора, использование навозных стоков для удобрения почв. |

Информационные источники регламентов:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74.

- «Приказ Рослесхоза № 33 от 25.03.97

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

23.8 – особо охраняемые природные территории

Решением Совета народных депутатов округа Александров Владимирской области установлены границы земель природоохранных и рекреационных зон на территории г. Александрова в соответствии с утверждённой схемой размещения природоохранных и рекреационных зон на территории г. Александрова.

Таблица 36.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 323 | Ж, ОД, Р | Регулирование рекреационных нагрузок за счет прокладки дорожно-тропиночной сети, организации и оборудования мест отдыха рекреантов. |
|  |  |  | Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.. |
|  |  |  | Допускаются вырубка сухостойных и аварийных деревьев, санобрезка, омолаживающая обрезка, прореживание, прочистка. |
|  |  |  | Благоустройство и озеленение существующих объектов и прилегающих территорий. |
| З | 324 | Ж, ОД, Р | Запрещено любое строительство и использование, не связанное с кратковременной рекреацией и функциями охраны природы и ее компонентов. |
|  | 325 | П, ИТ, СХ, С | Запрещено любое строительство. |

Информационные источники регламентов:

- Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.95

- СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

- Положение о природоохранных комплексах на территории города Александрова Решение Совета народных депутатов округа Александров №158 от 16.08.2005 «Об установлении границ природоохранных и рекреационных зон на территории города Александрова».

23.9 - геохимическое загрязнение.

Ареалам прогрессирующего типа геохимического загрязнения соответствуют средний и слабый уровни загрязнения, однако здесь обнаруживается тенденция к накоплению загрязнений. Отмечается увеличение общей заболеваемости населения.

Таблица 37.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 326 | Ж, ОД, П | Ограничение нового строительства (определяется органами охраны природы, Госсанэпиднадзора и Администрацией города.) |
|  | 327 | Ж, ОД | Приоритетность озеленения и санации почв на территориях ДДУ, школ, больниц. |
|  | 328 | Р | Ограничение стационарного (долговременного) отдыха. |
|  |  |  | Санация загрязненных участков почв. |
|  | 329 | П, С | Реализация первоочередных и долгосрочных природоохранных мероприятий. |
|  | 340 | П | Специальные воздухоохранные мероприятия в период НМУ (экологические тревоги). |
|  | 341 | П, ИТ, С | Приоритетность защитного озеленения. |
|  | 342 | СХ | Контроль качества пахотных земель, земель и растительности сенокосов и пастбищ. |
| З | 343 | Ж, ОД | Запрет строительства жилья с приусадебными участками. |
|  | 344 | ОД | Запрет строительства больниц. |
|  | 345 | Р | Запрет стационарного (долговременного) отдыха детей. |
|  | 346 | П | Запрет строительства объектов высоких (I и II) классов санитарной вредности. |
|  | 347 | СХ | Запрет выращивания продуктов питания. |

Информационные источники регламентов:

– «Эколого-геохимическая оценка загрязнения окружающей среды г. Александров химическими элементами». Институт минералогии, геохимии и кристаллографии редких элементов (ИМГРЭ), Московская опытно-методическая геохимическая экспедиция Мингео РФ. М., 1991

23.10 – охранная зона метеостанции

Требует сохранения (организации) открытого природного пространства с естественной травянистой растительностью для обеспечения свободной циркуляции воздушной массы, сохранения температурного баланса, свободного выпадения и переноса атмосферных осадков.

Таблица 38.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 348 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Территория метеостанции должна быть обнесена воздухопроницаемым ограждением. |
| З | 349 | Ж, ОД, Р, П, ИТ, СХ, С | Запрещены любые объекты, препятствующие естественной циркуляции воздуха и изменяющие подстилающую поверхность территории на расстоянии 200 м от ограждения. |

Информационные источники регламентов:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- МДС 30-1.99

- СНиП 2.08.02-89

- "Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области".

### Статья 24. Регламенты ограничений по требованиям охраны инженерных коммуникаций.

24.1. – охранная зона электрических сетей воздушных (надземных) и подземных (подводных) напряжением свыше 1000 В, РП, ТП, КЛ-6/,04 кВ, ВЛ-6/0,4 кВ.

Охранные зоны электрических сетей вводятся в целях обеспечения сохранности электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт, создания нормальных условий эксплуатации этих сетей и предотвращения несчастных случаев.

Земельная площадь охранных зон используется с соблюдением требований регламента.

Таблица 39.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 350 | СХ | Полевые сельскохозяйственные работы производятся при условии предварительного уведомления предприятий, в ведении которых находятся линии электропередачи. |
| З | 351 | Ж, ОД, П, Р, СХ, С | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос любых зданий и сооружений. Проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. Размещение автозаправочных станций и иных хранилищ горюче-смазочных материалов. Устройство всякого рода свалок. Устройство спортивных площадок для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов. Проведение любых мероприятий, связанных с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ. |
|  |  |  | Посадка и вырубка деревьев и кустарников. |
|  |  |  | Осуществление всякого рода горных, погрузочно-разгрузочных, дноуглубительных, землечерпательных, взрывных, мелиоративных работ. |
|  |  |  | Размещение полевых станов, загонов для скота, сооружение проволочных ограждений, шпалеры для садов, а также полив сельскохозяйственных культур. |

Информационные источники регламентов :

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт».  «Энергоатомиздат», 1985. Постановление СМ СССР от 26.03.1984г. № 255. ». Москва, Энергоатомиздат, 1985

- ПУЭ

- «Правила охраны эл.сетей напряжением до 1000 вольт» Москва, Энергоатомиздат, 1985

- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

24.2 – охранная зона магистральных газопроводов.

Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки).

Земельная площадь охранных зон используется с соблюдением требований регламента.

Таблица 40.

| Степень ограни-чений | №№ | Виды использования территории | Условия использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| У | 352 | Ж, ОД, Р, П, СХ, С | Допускается при условии письменного разрешения организации, эксплуатирующей системы трубопроводного транспорта: возводить любые постройки и сооружения; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные (ближе 15 м), монтажные и взрывные работы, планировку грунта; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). Полевые сельскохозяйственные работы разрешается производить при условии предварительного уведомления предприятия трубопроводного транспорта. |
| З | 353 | Ж, ОД, П, Р, СХ, С | Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты. Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции. |

Информационные источники регламентов:

Постановление Госгортехнадзора России от 22.04.92 № 9, Минтопэнерго России от 29.04.92

## Глава 6. Порядок использования объектов, не соответствующих регламенту

### Статья 25. Использование и строительные изменения объектов, не соответствующих регламенту

Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих «Правил», являются не соответствующими регламенту в случаях, когда эти объекты:

расположены в пределах красных линий, установленных утвержденной градостроительной документацией для трассировки и реконструкции улиц, проездов и инженерно-технических коммуникаций;

имеют виды использования, не разрешенные целевым регламентом для соответствующей территориальной зоны;

имеют параметры, нарушающие требования охраны объектов культурного наследия и природного ландшафта;

имеют санитарно-защитные зоны, распространяющиеся за границы расположения объекта;

наносят несоразмерный вред владельцам иных объектов недвижимости;

имеют параметры меньше или больше предельных значений, установленных соответствующими регламентами.

Статус несоответствия придается объекту Постановлением Главы города по представлению Комиссии по землепользованию и застройке или соответствующих надзорных органов.

25.1. Использование объектов, поименованных в ст. 26, может продолжаться без установления срока приведения их в соответствие с настоящими «Правилами». Исключение составляют объекты, не соответствующие одновременно и «Правилам», и государственным нормативно-техническим стандартам, в результате чего их дальнейшее существование (использование) представляет опасность для жизни и здоровья людей, или сохранности природной и историко-культурной среды.

Постановлением Главы города устанавливается срок приведения этих объектов в соответствие с «Правилами» и государственными стандартами.

25.2. Все изменения не соответствующих регламенту объектов в части изменения видов и интенсивности использования, строительных параметров могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с «Правилами» и при условии, что производимые действия при этом не увеличат степень несоответствия

# ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ «ПРАВИЛ» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ

# ИЗМЕНЕНИЙ.

### Статья 26. Сфера применения «Правил»

Настоящие «Правила» применяются в градостроительной практике при решении следующих вопросов:

разработка и согласование проектной документации на объект строительства, реконструкции, капитального ремонта, реставрации и благоустройство земельного участка;

предоставление разрешения на строительство, строительное изменение объекта недвижимости и его эксплуатацию;

предоставление прав на земельные участки гражданам и юридическим лицам;

подготовка оснований и условий для принятия решений об изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, а также для установления сервитутов;

контроль над использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применение штрафных санкций в случаях правонарушений;

обеспечение открытости и доступности для граждан и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участие в принятии решений по этим вопросам;

внесение изменений и дополнений в настоящие «Правила», в том числе по инициативе граждан;

иные действия, связанные с регулированием землепользования и застройки.

### Статья 27. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления

27.1. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения в области градостроительной деятельности включают:

подготовку и утверждение документов территориального планирования городского поселения;

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

утверждение правил землепользования и застройки;

утверждение документации по планировке территории;

выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории городского поселения;

ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского поселения.

27.2. Регулирование и контроль землепользования и застройки со стороны Администрации муниципального образования г. Александров осуществляют:

Финансово-экономический отдел Администрации МО г. Александров;

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  Администрации МО г. Александров;

Юридический отдел Администрации МО г. Александров;

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации МО г. Александров;

Регулирование и контроль землепользования и застройки также осуществляют иные уполномоченные действующим законодательством органы.

иные органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку.

27.3. На основании постановления Главы города создается Комиссия по землепользованию и застройке, которая является постоянно действующим консультативным органом при Главе города Александров и формируется для обеспечения реализации настоящих «Правил».

27.4. Комиссия по землепользованию и застройке:

рассматривает заявки на предоставление земельных участков для строительства объектов, требующих получения специальных согласований в соответствии с главой 2 настоящих «Правил»;

рассматривает заявки на строительство и изменение видов использования недвижимости, требующих получения специального согласования в порядке главой 2 настоящих «Правил»;

проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенном градостроительным кодексом (статья 31, часть 14, 15, 16);

подготавливает Главе города Александров рекомендации по результатам общественных слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от «Правил», рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений органов администрации города, касающихся вопросов землепользования и застройки;

организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в «Правила» по процедурам согласно статьям 31-33 настоящих «Правил», а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих «Правил» (см. приложение).

27.5. Отдел архитектуры и строительства Администрации Александров – ОАиС – по вопросам применения настоящих «Правил» выполняет следующие функции:

подготовка для Главы города, городского Совета и Комиссии по землепользованию и застройке регулярных докладов о реализации и применении «Правил», включающих соответствующий анализ и предложения по совершенствованию «Правил» путем внесения в них дополнений и изменений;

участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для строительства, реконструкции;

согласование градостроительной и проектной документации

на соответствие настоящим «Правилам» и строительным нормам, предоставление разрешений на строительство, участие в приемке завершенных строительством объектов;

предоставление по запросу Комиссии заключений по вопросам специальных согласований, отклонений от «Правил» до выдачи разрешения на строительство;

организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (градостроительного кадастра), включая сведения о состоянии инженерно-технической инфраструктуры, экологической обстановке, состоянии фонда застройки;

ведение карт градостроительного зонирования, внесение в них утвержденных дополнений и изменений;

предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в «Правилах»;

другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением о ОАиС.

### Статья 28. Регулирование землепользования и застройки Государственным уполномоченным органом по охране и использованию памятников истории и культуры

1. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области (Государственный уполномоченный орган) в соответствии с законодательством осуществляет контроль за соблюдением дополнительных градостроительных регламентов по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя.

2. Границы ведения Центра в части указанного контроля определяются границами зон действия ограничений по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя, отображенными на соответствующей карте настоящих «Правил».

3. Предметы осуществляемого указанным государственным уполномоченным органом контроля и согласований устанавливаются дифференцированно применительно к:

объектам, включенным в списки памятников истории и культуры;

объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры и расположенным в зонах охраны памятников истории и культуры;

объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры и расположенным в зонах регулирования застройки.

3.1. Предметами согласования по объектам, включенным в списки памятников истории и культуры, являются вопросы, определяющие их назначение и характеристики реставрации, решаемые в индивидуальном порядке применительно к каждому объекту.

3.2. Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры и расположенным в зонах охраны памятников истории и культуры, являются:

границы исторически сложившихся домовладений и размеры земельных участков;

отступы построек от границ земельных участков, соблюдение линий регулирования застройки;

высота построек;

архитектурное решение фасадов.

3.3. Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры (включая свободные участки, предназначенные для новой застройки) и расположенные в зоне регулирования застройки, является сомасштабность проектируемых построек исторически сложившейся застройке.

3.4. Предметы согласований по объектам, не состоящим в списках памятников истории и культуры, разрабатываются в форме численных значений и предписаний, и, после утверждения в установленном порядке, включаются в настоящие «Правила» как дополнительные градостроительные регламенты по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя.

4. Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области в установленных границах его ведения обеспечивает контроль за соблюдением дополнительных градостроительных регламентов по условиям охраны памятников истории, культуры и археологического слоя путем участия:

в согласовании:

- планов земельных участков, расположенных в границах зон охраны памятников истории и культуры;

- проектной документации применительно к объектам, строительство, реконструкция которых планируется в границах зон охраны памятников истории и культуры;

в инспекциях на объектах, где производятся строительные изменения;

в комиссиях по приемке в эксплуатацию завершенных объектов.

### Статья 29. Положение о подготовке документации по планировке территории города Александрова

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией города Александров по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.

4. Состав, порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории выполняются в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и нормативными правовыми актами Владимирской области и органов местного самоуправления города Александров.

5. Утвержденная документация по планировке территории подлежит передаче на безвозмездной основе в орган, ведающий вопросами архитектуры и градостроительства муниципального образования для учета и размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с установленным порядком.

6. Условно разрешенные виды использования земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, установленные градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны и предусмотренные в проекте планировки территории, утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке, могут применяться в границах соответствующей территории без проведения дополнительных публичных слушаний.

7. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

### Статья 30. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

### 1. Владелец недвижимости – физическое или юридическое лицо, имеет право без разрешения на строительство изменить один вид разрешенного использования земельного участка и объекта на другой вид разрешенного использования при одновременном наличии следующих условий:

выбираемый владельцем вид использования обозначен в регламенте соответствующей зоны как основной или вспомогательный;

действия по изменению вида использования не связаны с изменениями объемно-планировочных параметров объекта, снижением надежности и безопасности несущих конструкций и внешнего архитектурного облика и не приведут к нарушениям противопожарных и санитарных норм и правил.

2. Для строительных изменений объектов, не отвечающих этим условиям, необходимо получение разрешения на строительство.

3. Право на использование земельных участков и объектов капитального строительства реализуется в соответствии с измененным разрешенным использованием с момента внесения соответствующих изменений в правоустанавливающие документы.

4.В случае если земельный участок принадлежит правообладателю на правах аренды, изменение видов разрешенного использования возможно только, если это предусмотрено условием договора, поскольку изменение вида разрешенного использования земельного участка влечет изменение характеристик земельного участка, выступающего предметом договора аренды (такое изменение договора возможно только по взаимному согласию сторон) и является существенным условием договора.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, правообладателями которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия, выбираются в соответствии с градостроительным регламентом исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, обладающим правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в соответствии с действующим законодательством.

6. В отношении земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, решение об изменении вида разрешенного использования принимается администрацией города Владимира на основании действующей градостроительной документации, отображающей перспективное развитие данной территории, если иное не установлено федеральными законами.

7. В случае если изменение вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства связано со строительством, реконструкцией, при проведении которой затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, правообладателям таких объектов капитального строительства необходимо получить разрешение на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

8. Органы, осуществляющие выдачу разрешения на строительство и иных документов, необходимых для получения разрешения на строительство, проверяют соответствие изменения вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства градостроительному регламенту, установленному для соответствующей территориальной зоны.

Статья 30.1 Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке,

предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ.

- Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию по землепользованию и застройке.

- Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Градостроительным кодексом РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

- Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 30.2 Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса РФ.

2. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства или об отказе в выдаче такого разрешения.

3. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения, предоставляется по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации и органом государственной власти Владимирской области, утвердившим режим использования земель или градостроительный регламент в границах этой зоны.

4. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения, предоставляется по согласованию с органом государственной власти Владимирской области, утвердившим режим использования земель или градостроительный регламент в границах данной зоны.

5. Согласование предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного в границах зоны охраны объекта культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, с соответствующими органами государственной власти осуществляется до проведения публичных слушаний.

6. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, сохраняет свое действие при разделе, выделе земельного участка на все вновь образуемые земельные участки; при объединении (перераспределении земельных участков – на образованный земельный участок при условии, что разрешение было предоставлено на все объединяемые (перераспределяемые) земельные участки.

### Статья 31. Порядок предоставления земельных участков на территории г. Александрова

Данный порядок определён Земельным Кодексом Российской Федерации и административными регламентами по предоставлению  муниципальных услуг.

### Статья 32. Порядок внесения изменений и дополнений в «Правила»

- Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.

- Основаниями для рассмотрения Главой города вопроса о внесении изменений в «Правила» являются:

несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану города, возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

Предложения о внесении изменений в «Правила» направляются в комиссию:

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если «Правила» могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;

органами исполнительной власти Владимирской области в случаях, если «Правила» могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;

органами местного самоуправления (городским советом) в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории города;

физическими и юридическими лицами в инициативном порядке либо случаях, если в результате применения «Правил» земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред и правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений

- Основанием для рассмотрения вопроса об изменениях «Правил» в части регламентов использования территории или строительных параметров по инициативе граждан и юридических лиц являются ходатайства владельцев недвижимости о внесении конкретных изменений в «Правила».

Ходатайство должно мотивированно обосновать:

невозможность эффективного использования недвижимости или осуществления общественных интересов в рамках установленных Правилами ограничений;

совместимость предлагаемых видов использования или параметров изменений с видами использования сопредельных объектов;

соответствие размеров земельного участка предлагаемому виду его использования;

отсутствие вероятности негативного воздействия предлагаемого вида использования на окружающую среду.

Ходатайство вносится на рассмотрение Комиссии по землепользованию и застройке, которая организует общественные слушания заинтересованных сторон по этому вопросу. По результатам общественных слушаний Глава города принимает решение о направлении проекта изменений к «Правилам» в Городской Совет для принятия окончательного решения.

4. Органы местного самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании документации по планировке территории, утвержденной нормативно правовым актом администрации города Владимира.

5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки может осуществляться на часть территории городского округа. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки правил на часть территории городского округа публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием правообладателей земельных участков и(или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории городского округа. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

### Статья 33. Отклонения от «Правил».

Отклонением от «Правил» считается санкционированное для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров строительных изменений, заложенных регламентом использования.

Владельцы земельных участков, имеющих неблагоприятные характеристики по размерам, конфигурации и природным ограничительным условиям, не позволяющим эффективно их использовать в рамках действующих «Правил», могут ходатайствовать об отклонении от «Правил», направляя свое ходатайство в Комиссию по землепользованию и застройке.

Ходатайство должно содержать обоснование необходимости отклонения от «Правил» по мотивам повышения эффективности использования земельного участка, при этом:

не ущемлять прав и интересов соседей;

не вступать в противоречия с общественными интересами города;

соблюдать требования санитарной и пожарной безопасности и экологии, условия охраны объектов культурного наследия и иные обязательные требования.

Комиссия по землепользованию и застройке организует общественные слушания по предмету ходатайства и по их результатам направляет свои предложения Главе города для принятия окончательного решения.

### Статья 34. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

- Публичные слушания по обсуждению вопросов землепользования и застройки МО город Александров проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом муниципального образования город Александров и решением Совета народных депутатов города Александров № 69 от 02.07.2008 года «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования город Александров».

2. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке выносятся:

1) Проект правил землепользования и застройки в городе Александров, в том числе изменения в Правила;

2) Проекты планировки территорий и проекты межевания территорий МО город Александров, в том числе изменения в них;

3) Вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории МО город Александров;

4) Вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных размеров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории МО город Александров.

Статья 35. О регулировании иных вопросов землепользования и застройки территории муниципального образования г. Александров.

- Требования к ограждению земельных участков:

1.1. Ограждение участков коллективных садоводств:

- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м;

- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не более 1,6 м.

1.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства:

- со стороны улицы ограждение должно быть единообразным, допускается устанавливать глухое ограждение. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2,0 м, считая от планировочной отметки земли в месте установки ограждения. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения территории соседнего участка, прозрачность ограждения не менее 50% (отношение сплошных и открытых частей ограждения). Устройство глухих ограждений между участками соседних домовладений не допускается. Материал ограждения – металл, рисунок ограждения должен соответствовать масштабу и характеру архитектурного окружения, а также исключать острые выступающие части с целью исключения травмирования граждан.

1.3 Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, палисадов,  в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон с отступом от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 м. . Ограждение прозрачным (решетчатым) материалом. При проектировании ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

1.4. На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.

1.5. Для зданий-памятников истории и культуры допускается только реставрация сохранившихся исторических ограждений или воссоздание утраченных ограждений по сохранившимся фрагментам или историческим аналогам.

1.6. При проектировании ограждений следует соблюдать требования строительных норм СН 441-72* "Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений"

1.7. Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и капитальном ремонте, должны ограждаться на период строительных работ сплошным (глухим) забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком. В стесненных условиях допускается по согласованию с местным отделом ГИБДД устраивать временный тротуар с разделяющим ограждением на проезжей части улицы.

1.8. Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных переездах, платных автостоянках, контрольно-пропускных пунктах.

2. Строительство второго жилого дома на земельном участке, представленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства   допускается в случае возможности деления указанного земельного участка на несколько, в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ и настоящих Правил.

- Предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог в соответствии с СП 42.13330.2011 приведены в таблице:.

Таблица 41

| Категории городских дорог и улиц | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в крас-ных ли-ниях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движе-ния | Наимень-ший радиус кривых в плане, м | Наиболь-ший про-дольный уклон, ‰ | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| Магистральные дороги: |
| скоростного движения | 120 | 50-75 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40-80 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37-75 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30-40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 15-25 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных, научно-производственных и коммунально-складских зонах | 50 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 |  | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |
| основные | 40 | 10-11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |
| основные | - |  | 1,00 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | то же | - | 60 | то же |
| Велосипедные дорожки: |
| обособленные | 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 |  | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

* С учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей.

Примечания:

1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц принимается в соответствии с настоящей таблицей.

2. В условиях реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

3. Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в городских населенных пунктах следует предусматривать крайнюю полосу шириной 4 м: для пропуска автобусов в часы «пик» при интенсивности более 40 ед./ч, а в условиях реконструкции – более 20 ед./ч допускается устройство обособленной проезжей части шириной 8-12 м.

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения нестационарных торговых объектов и малых архитектурных форм.

5. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

6. Допускается предусматривать поэтапное достижение расчетных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учетом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов при обязательном резервировании территории для перспективного строительства.

7. В малых городских населенных пунктах, а также в условиях реконструкции и при организации одностороннего движения транспорта допускается использовать параметры магистральных улиц районного значения для проектирования магистральных улиц общегородского значения.

Предельные значения расчетных показателей расстояний при проектировании магистралей, улиц и проездов общегородской сети следует принимать по таблице 42.

Таблица 42

| Наименование показателей | Предельные значения расчетных показателей |
| --- | --- |
| Размещение магистралей общегородского значения | В узлах, отстоящих от других узлов сети на 400-600 м. |
| Ширина полосы безопасности на магистральных улицах общегородского значения | - при непрерывном движении – 0,75 м; - при регулируемом движении – 0,5 м. Примечание: Устраиваются с двух сторон от проезжей части |
| Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки | Не менее 50 м, при условии применения шумозащитных устройств – не менее 25 м |
| Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки | Не более 25 м. Примечание: В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных автомобилей. |

3. Озеленение территории

1. Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте должно вестись с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений или природного зеленого фонда.

2. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических требований, соответствующей каждой породе деревьев и кустарников.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии  с существующими  в  строительстве  правилами  и  нормами,  в  частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных  сооружений  до места посадки растений (СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений СП 42.13330.2011)

Расстояние от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников

Таблица 43

| Граница отсчета расстояния | Минимальное расстояние до оси расстения,м |
| --- | --- |
|  | дерева | кустарника |
| Наружная стена здания и сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Наружная стена школы или детсада | 10,0 | 1,5 |
| Край тротуара, садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы обочины дороги, бровка канавы | 2,0 | 1,0 |
| Мачта, опора осветительной сети, мостовая опора , эстакада | 4,0 | - |
| Подошва откоса, террасы и др. | 1,0 | 0,5 |
| Подошва и внутренняя грань подпорных стенок | 3,0 | 1,0 |
| Подземные коммуникации |  |  |
| -газопровод, канализация | 1,5 | - |
| -тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) | 2,0 | 1,0 |
| -водопровод, дренаж | 2,0 | - |
| -силовой кабель, кабель связи | 2,0 | 0,7 |
| Примечания: 1.Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра 2.При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения |

3. Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, экологическими, санитарно - гигиеническими и другими нормами (требованиями).

4. Запрещается сжигание листьев, сухой травы, устройство костров в оставшихся природных участках леса в границах населенных пунктов.

4. Размещение стоянок.

На придомовых участках запрещается размещение стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта разрешенной максимальной массой до 3,5 т. Хранение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т следует предусматривать в специально выделенных местах.

В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для временного хранения легковых автомобилей, удаленные от подъездов жилых зданий не более чем на 200 м.

5. Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 м – при высоте зданий или сооружения до 13 м включительно;

- 4,2 м – при высоте здания от 13 м до 46 м включительно;

- 6,0 м – при высоте здания более 46 м.

Проектирование проездов и подъездов к зданиям и сооружения следует осуществлять в соответствии с СП 4.13130.2013.

6. Открытые плоскостные физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационные сооружения

Рекомендуемая номенклатура открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений

Таблица 44

Игровые площадки

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | игровое поле | зоны безопасности площадки | градостроительные параметры |
|  | длина | ширина | по длине | по ширине | длина | ширина |
| Бадминтон | 13,4 | 6,1 | 1,2 | 1,5 | 15,9 | 9,1 |
| Баскетбол | 26 | 14 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| Волейбол | 18 | 9 | 2,5 | 2,5 | 24 | 15 |
| Гандбол | 40 | 20 | 2 | 1 | 44 | 23 |
| Городки | 26-30 | 13-15 | - | - | 30 | 15 |
| Теннис: площадка для игры | 23,8 | 11 | 6.11 | 3,5 | 36 | 18 |
| Теннис: площадка с тренировочной стенкой | - | - | - | - | 16-20 | 12-18 |
| Теннис настольный (один стол) | 2,74 | 1,52 | 2 | 1,5 | 7,7 | 4,3 |

Примечание: При проектировании площадки для спортивных игр (кроме площадок для игры в городки) следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, как правило, 15° в каждую из сторон.

Ориентация площадки для игры в городки должна обеспечивать направление игры на север, северо-восток, в крайнем случае – на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких площадок для спортивных игр одного вида не более одной трети этих площадок допускается ориентировать продольными осями в направлении восток - запад.

Проектирование мест для зрителей следует ориентировать на север или восток.

Таблица 45

Игровые поля

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | игровое поле | зона безопасности | градостроительные параметры |
|  | длина | ширина | передняя сторона | боковая сторона | длина | ширина |
| Лапта | 40-55 | 25-40 | 5 20 | 5-10 | - | - |
| Футбол | 90-110 | 60-75 | 4-8 | 2-4 | 120 | 80 |
|  | 105 | 68 |  |  |  |  |
| Хоккей | 91,4 | 55 | 4-8 | 3-5 | 99,4 | 61 |

Примечание: При проектировании полей для спортивных игр с воротами (футбол, хоккей на траве и т. п.) их следует ориентировать продольными осями в направлении север - юг. Допускается отклонение в любую сторону, не превышающее 20°. Поле для бейсбола следует ориентировать с запада на восток.

При наличии в составе спортивных сооружений нескольких спортивных полей одного вида допускается ориентация не более одной трети этих полей в направлении восток - запад.

Таблица 46

III. Места для занятия легкой атлетикой

| Вид спорта | Планировочные размеры, м |
| --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Прыжки в длину и тройной прыжок, | 54 | 5 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 3,25 |
| Прыжки в высоту, | 19 | 35 |
| в том числе сектор для разбега (при размещении вне спортивного ядра) | 15 | 35 |
| Прыжки с шестом, | 52 | 8 |
| в том числе дорожка для разбега | 45 | 1,25 |
| Толкание ядра: | 27,5 | 20 |
| в том числе: площадка под кольцо, | 2,4 | 2,4 |
| сектор для приземления ядра | 24 | 20 |
| Метание диска и (или) молота: | 90 | 65 |
| в том числе: площадка под кольцо | 2,7 | 2,7 |
| сектор для приземления снарядов (при размещении вне спортивного ядра) | 83 | 65 |
| Метание копья: | 130 | 60 |
| в том числе: дорожка для разбега | 30 | 4 |
| сектор для приземления копья (при размещении вне спортивного ядра) | 100 | 60 |
| Бег по прямой | 130 | по числу отдельных дорожек |
| Бег (ходьба) по кругу | 400 | то же |

Примечания:

1. При проектировании полей открытых мест для занятия легкой атлетикой их следует объединять с футбольным полем в одно общее сооружение – футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро (спортивная арена).

2. Компоновка и количество мест для занятия легкой атлетикой в составе спортивного ядра определяются заданием на проектирование в зависимости от местных условий.

3. Размеры спортивного ядра следует проектировать в соответствии с требованиями к размерам футбольного поля, круговой легкоатлетической беговой дорожки остальных мест для занятия легкой атлетикой, не совмещающихся друг с другом и используемых одновременно.

Таблица 47

IV. Комплексные физкультурно-игровые площадки

| Возрастная группа занимающихся | Элементы комплексной площадки* |
| --- | --- |
|  | площадка для подвижных игр и общеразвивающих упражнений, м2 | Замкнутый контур беговой дорожки |
|  |  | длина, м | ширина, м |
|  |  | общая | в том числе прямого участка |  |
| дети от 7 до 10 лет | 50 | 60 | не менее 15 | 1,2 |
| дети старше 10 до 14 лет | 100 | 150 | не менее 30 | 1,5 |
| дети старше 14 лет и взрослые | 250 | 200 | не менее 60 | 2 |

Примечание: Комплексная площадка может проектироваться на одном общем участке или располагаться раздельно по элементам в пределах функциональных территорий, в том числе в группе жилых зданий.

Таблица 48

V. Площадки для пляжных игровых видов спорта

| Вид спорта | Планировочные размеры (включая зону безопасности), м |
| --- | --- |
|  | длина | ширина |
| Пляжный футбол | 30 | 20 |
| Пляжный волейбол | 24-26 | 14-18 |

Примечание: Площадки для пляжных игровых видов спорта рекомендуется в составе оборудованных пляжей в прибрежных зонах водоемов, в парках и на озелененных территориях.

Количество площадок определяется с учетом местных условий, площади и вместимости пляжа или емкости рекреационной территории. Рекомендуется размещать не менее двух площадок.

Приложение 1. Информационные источники регламентов (сводный перечень документов всех уровней)

ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

1.Кодексы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.;

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ

Воздушный Кодекс РФ № 60-Ф3 от 19.03.97;

Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ.

2.Федеральные законы:

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»№ 131-ФЗ от 6.10.2003 г.;

«Об особо охраняемых природных территориях» № 33-Ф3 от 14.03.95;

«Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-Ф3 от 25.06.02;

Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» № 17-ФЗ от 10.01.03.

3.Указы Президента РФ, Постановления Правительства и ведомственные руководящие документы:

Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах (Постановления Правительства РФ от 21.11.2007 N 800.);

Правила установления и пользования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (утв. постановлением Правительства РФ № 1420 от 01.12.98 с изменениями от 02.02.2000);

Постановление Госгортехнадзора России № 9 от 22.04.92 Минтопэнерго России;

Указ Президента № 727 от 27.06.98 «О придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования».

4.Ведомственные положения, правила

«Положение о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железной дороги» (утв. приказом МПС № 26Ц от 15.05.99);

Постановление СМ СССР от 26.03.1984г. № 255. «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт»: Москва, «Энергоатомиздат», 1985.». Энергоатом. М., 1985 Постановление СМ СССР от 26.03.1984г. № 255;

«РЭГА РФ 94 Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации 19.09.1994г.».

Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области".

Государственные нормы (ГН, ГОСТ)

ГН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

ГОСТ «Трансформаторы силовые, масляные. Нормы допустимого шума и метод шумовых испытаний».

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, зданий и сооружений»;

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные";

СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей».

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

СНиП 32-03-96 «Аэродромы»;

СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения государственного градостроительного кадастра».

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 08.05.96 № 9 с изменениями от 29.10.2000);

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

Свод правил по проектированию и строительству (СП)

СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Отраслевые строительные нормы (ОСН)

ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» (утв. указанием МПС РФ № С-1360у от 24.10.97).

ДОКУМЕНТЫ УРОВНЯ СУБЪЕКТА РФ

Закон Владимирской области «Об административных правонарушениях во Владимирской области» № 11-ОЗ от 14 февраля 2003г.

Территориальные строительные нормы (ТСН)

ТСН ПЗП-99 МО; ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застрой городских и сельских поселений МО».

Нормативно-рекомендательные документы Госстроя России

МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории города». ГУП ЦПП Госстроя России. М., 2000;

СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог» (утв. постановлением Госстроя СССР № 248 от 19.12.74).

Постановление Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области от 18.07.2016 № 04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования "Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области".

Инструкции, справочники, рекомендации:

Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР № 33 от 24.01.86;

Справочник проектировщика. «Градостроительство». М., 1978;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских населенных пунктов. М., 1994.

ДОКУМЕНТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

Устав города Александрова (принят решением Совета народных депутатов города Александров  № 38от 10 мая 2006 года);

Решение Совета народных депутатов округа Александров №158 от 16.08.2005 «Об установлении границ природоохранных и рекреационных зон на территории города Александрова».

УТВЕРЖДЕННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Генеральный план г. Александров., «Владимиргражданпроект»., 1987 г

Опорный историко-архитектурный план. «Владспецреставрация»., 1998г (в составе «Зоны охраны» Александровского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская Слобода») утвержденный Постановлением главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489 в соответствии с проектом «Зоны охраны музея-заповедника «Александровская Слобода».

Проект «Зоны охраны музея-заповедника «Александровская Слобода» утвержденный Постановлением главы администрации Владимирской области от 17.10.96 г. № 489.

Проект городской черты г. Александрова, управление архитектуры и градостроительства города Александрова 1992 (утв. Решением Владимирского областного совета народных депутатов от 24.04.1992 года)

Схема размещения с установленными границами земель природоохранных зон на территории г. Александрова. Решение Совета народных депутатов округа Александрова № 158 от 16.08.2005г.